# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Rats single lane treadmill / Egypályás patkány futópad  készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Népegészségtani Intézet – 1. részajánlati kör

# 47. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Egypályás futtatópad patkány erőkifejtésének és fáradásának vizsgálatára |  |  |
| 1. Szalagsebesség 5 - 150 cm/sec, szoftveresen vezérelhető |  |  |
| 2. Futópálya méretei: 410 mm hosszú, 100 mm széles |  |  |
| 3. Dönthetőség: +/- 25 fokban |  |  |
| 4. Elektromos ingerlés lábrácson át, állandó áramú, 0 – 2 mA áramerősségű |  |  |
| 5. Saját értékelő szoftver |  |  |
| 6. Számítógépes adatcsatlakozás RS-232 felületen |  |  |
| 8. Mért adatok: összes és másodpercenkénti megtett távolság, áramingerlések száma és összes ideje |  |  |
| 9. Opcionális légtömör bura anyagcsere-vizsgálatokhoz |  |  |
| 8. |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |

# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Control software for rat treadmills / Vezérlő szoftver patkány futópadhoz

# készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Népegészségtani Intézet – 3. részajánlati kör

# 49. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. A beszerzendő futópadhoz illeszkedő, azzal egy rendszerbe tartozó szoftver |  |  |
| 1. 2 - 4 futópad egyidejű csatlakoztatásának és vezérlésének lehetősége |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |

# A Szegedi Tudományegyetem 2012/SZTE. számú,

# Airtight cover to rat single-lane treadmill /Légtömör bura egypályás patkány futópadhoz

# készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Népegészségtani Intézet – 2. részajánlati kör

# 48. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Az egypályás patkány futópadra illeszthető, azzal egy rendszerbe tartozó kiegészítő |  |  |
| 1. Légzáró illeszkedést biztosít |  |  |
| 2. Csatlakozási lehetőséget biztosít oxigén-fogyasztás és széndioxid-kibocsátás méréséhez |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |