# A Szegedi Tudományegyetem 2012/SZTE. számú,

# Szivárgáskereső készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Fizikus Tanszékcsoport (Budó Ágoston előadó)

# 41. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Szivárgáskereső elővákuum szivattyú nélkül |  |  |
| 1. Detektálható gáz: He, 3He, H2 |  |  |
| 2. Bemenő csatlakozás: DN25 ISO-KF |  |  |
| 3. Szívási sebesség héliumra: 2.5 l/s |  |  |
| 4. Legkisebb kimutatható hélium szivárgási érték vákuumos üzemmódban: ≤5x10-12 mbar l/s |  |  |
| 5. Tápellátás: 230V, 50 Hz |  |  |