- 1 db Olympus BF-1T40 OES flexibilis bronchofiberscope

120º előre tekintő optika, bevezető cső külső átmérő: 6.0 mm, munkacsatorna: 2.8 mm – munkahossz: 550 mm

hajlíthatóság: fel: 180º, le: 130°, endoszkópos tartozék minimális látható távolsága: 5 mm

mélységélesség: 3-50 mm

- 1 db Olympus CLE-145 – 150W halogén hidegfényforrás

tartalék 150W izzóval (valamennyi Olympus endoszkóp és fénykábel kiszolálója), beépített levegőpumpa, automata és manuális fényszabályzás

- 1 db Digitális tömítettség teszter – valamennyi Olympus flexibilis endoszkóphoz

- 1 db Olympus OTV-S6 medical TV camera és kamera fej + flexibilis endoszkóp csatlakoztatását biztosító adapter (ezáltal valamennyi Olympus száloptikás-flexibilis és merev sebészeti / légúti endoszkópot kiszolgálja)

automata és manuális fényszabályzás a hozzá kapcsolt CLE-145 hidegfényforrással

kamerafejen távvezérlő gombok a processzor funkcióinak irányítására, 40%-kal megnövelt képélesség, menü beállítás, alap-fehér szín beállítás, kamera fej autoklávozható

- 1 db NDS Radiance 32” full HD, LCD „medical grade” monitor

36 hónap cseregarancia – osztható képernyő (egyszerre 2 kép megjelenítési lehetőség)

Active Matrix TFF – In-Plane-Switching – LED háttérvilágítás

Képátmérő  32”  - 16:9 képformátum

Full MMI (full Multi-Modality Support), felbontás: 1920 x 1080 (full HD)

Max. kimeneti fény 400 cd/m2 - Kalibrált kimenő fény 250 cd/m2 (BT.709)

3G-SDI capability, 2 x 3G-SDI input

CCT – color correction technology (automatikus színkorrekció beépítve)

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 Color corrected video gamma + PACS

Leggyorsabb válaszidő: < 5ms  - Legszélesebb nézhetőségi szög: 178°

Menütámogatás 19 klf. nyelven (standard angol)

Programozható felhasználói és alkalmazási preferenciák

DVI, HD-SDI HD Endoscopy, PACS, Vital Signs, Room Camera

HD-RGBS, HD-YPbPr HD Endoscopy

RGBS, YPbPr , SDI SD Endoscopy

S-Video, Composite Fluoroscopy, SD Endoscopy, Ultrasound

VGA PACS, Endoscopy, Ultrasound, Angiography

Teljes mértékben fertőtleníthető