Pulzoximéter termékleírás / műszaki követelmények:

Igénylő egység: ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék

| Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Igényelt mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Pulzoximéter | Nonin Lifesense (kapnográfos) pulzoximéter | 2 db |
|  | Típus: LS1-9R |  |
|  | A készülék kel kapcsolatos elvárt minimumkövetelmények: |
|  | Kis méret | Kérjük megadni |
|  | Kis súly | Kérjük megadni |
|  | Hálózatos működés | Igen |
|  | Akkumulátoros működés | Igen |
|  | Működési idő akkumulátorról | min. 8 óra |
|  | Kapnográfiás és pulzoximetriás mérések egy készüléken belül | Igen |
|  | Érintőképernyő | Igen |
|  | Képernyő felbontása min. 240x120 pixel | Igen |
|  | Trend készítése | min. 4 óra |
|  | Adatkimenet | Igen |
|  | Hang és vizuális riasztás | Igen |
|  | Cserélhető vízcsapda | Igen |
|  | Cserélhető szűrő a vízcsapdához | Igen |
|  | Kapnográfiás tulajdonságok: |  |
|  | Légzési frekvencia | 3-80 lpm |
|  | Légzési frekvencia mérésének pontossága: |  |
|  | - 3-50 lpm tartomány | ±2 |
|  | - 51-80 lpm tartomány | ±5 |
|  | EtCO2/CO2 tartomány | 0-99 mmHg |
|  | EtCO2/CO2 pontosság | ±2 mmHg |
|  | Szenzor bemelegedési ideje | max. 10 perc |
|  | Pulzoximetriás tulajdonságok: |  |
|  | SpO2 tartomány | 0-100% |
|  | Szívfrekvencia tartomány | 18-255 bpm |
|  | SpO2 pontosság | ±2 a kijelzett értékben |
|  | SpO2 pontosság alacsony perfúziónál | ±3 a kijelzett értékben |
|  | Opcionális kiegészítők: |  |
|  | EtCO2/CO2 mintavételi csövek teljes tartománya – újszülött – gyermek - felnőtt | Igen |
|  | Adapter légzőkörhöz | Igen |
|  | SpO2 szenzorok teljes tartománya – újszülött – gyermek - felnőtt | Igen |
|  | Számítógépes program adatmentésre | Igen |
|  | Hordtáska | Igen |