Spirométer termékleírás / műszaki követelmények:

Igénylő egység: ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék

| Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Igényelt mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Spirométer | MicroLab Mk8, 36-ML3500-STK l spirométer | 1 db |
|  | Gyártó: CareFusion |  |
|  | Elvárt tulajdonság/műszaki paraméter megadása |
|  | hordozható beépített nyomtatóval |  |
|  | 2000 mérés tárolására alkalmas memória |  |
|  | 41 féle ki- és belégzési paraméter mérése |  |
|  | színes érintőképernyő |  |
|  | akkumulátorról történő működtetés |  |
|  | Elvárt paraméterek: | Követelmény |
|  | Kisméretű, hordozható készülék | max. 1 kg |
|  | Belső memória min. 2000 páciens adatainak és méréseinek eltárolására | Igen |
|  | Áramlás-térfogat görbe megjelenítése | Igen |
|  | Mérhető térfogattartomány | min. 0,-9,99 l |
|  | Mérhető áramlástartomány | min. 0,2-15 lps |
|  | Térfogatmérés felbontása | max. 10 ml |
|  | Mérési pontosság | min. ±3% |
|  | Mért paraméterek: min. VC, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0,75, | Igen |
|  | Opto-elektronikus áramlásszenzor | Kérjük megadni |
|  | Áramlásszenzor kalibrálása nem kötelező | Igen |
|  | Kétirányú áramlásmérés (ki- és belégzés) | Igen |
|  | Akkumulátoros és hálózati működés | Igen |
|  | Működési idő akkumulátorról | min. 25 óra |
|  | Különböző beépített kellértékek | Igen |
|  | Beépített színes érintőképernyő | Kérjük megadni |
|  | Beépített nyomtató | Igen |
|  | Külső nyomtatóhoz közvetlenül csatlakoztatható | Igen |
|  | Számítógéppel összekapcsolható | Igen |
|  | Trend képzése | Igen |