# részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Teljesítmény szabályozó egység Femtorose 100 MDC/TUN

# femtoszekundumos lézerhez (1 db) (magyarul: lézer szabályozó rendszer) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

# (Dr. Tamás Gábor labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. Az eszköz a Femtorose 100 MDC/TUN femtoszekundumos lézer szabályzását elvégzi | azonos | A szoftver Visual Basic alapú, ami lehetővé teszi a Zeiss cég LSM 710 típusú Axio Examiner kétfoton mikroszkópjának teljesítményszabályozó szoftverbe történő integrálását. |
| 2. Windows kompatibilis szoftveres környezet | azonos | Szoftveresen állítható a teljesítményszabályozó Windows 7 operációs rendszerből. |