# 3. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# iMark Microplate absorbance reader készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

# (Dr. Varga Csaba Kutatócsoport, labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. A megajánlott rendszer magában foglal egy mikrolemezes abszorbancia olvasó készüléket beépített szoftverrel (Microplate Absorbance Reader), 6 abszorbancia filtert (415, 450, 490, 595, 655, 750 nm), a készülék magába foglaljon egy beépített lemez rázatót (plate shaker), beépített hőprintert (thermal printer), printer papírt és egy végpont és kinetikai adatokat analizáló programot amely PC és Mac készülékeken is futtatható, továbbá a megajánlott abszorbancia olvasó készülék IQ/OQ tesztelését lehetővé tevő kitet. | azonos |  |
| 1. Az abszorbancia olvasó készülék hullámhosszúság tartománya 400-750 nm legyen. | azonos |  |
| 2. Az abszorbancia olvasó készülék képesnek kell lennie lapos, U-alakú és V-alakú mikrolemezek (micoplate) vagy 8- és 12- mintahelyes (well) sztripek olvasására. | azonos |  |
| 3. Az abszorbancia olvasó készülékhez elérhető legyen további öt abszorbancia filter (405, 540, 550, 570, 630nm) illetve 400-750 nm tartományban 5 nm-es intervallumokban a felhasználó igényei szerinti filterekre. | azonos |  |
| 4. Az abszorbancia olvasó készülék egyidejűleg 8 filter befogadására alkalmas legyen. | azonos |  |
| 5. A beépített lemezrázató változtatható három sebességtartományben legyen képes működni. | azonos |  |
| 6. A számítógépen futattatható analizáló program képes legyen kolorimetrikus és turbidimetrikus analízisekre, abszorbancia limiten alapuló kalkulációkra, mátrix, normalizációra, görbe illesztésre. Továbbá képes templátok készítésére bármilyen standard mikrolemez formátumra 1536 mintahelyig és 60- és 70-helyes Terasaki lemezekre. | azonos |  |
| 7. Az abszorbancia olvasó készülék fotodetektora 8 mérő és 1 referencia szilikon fotodiódákat tartalmazzon. | azonos |  |
| 8. A fotometrikus módszer egy vagy kettős hullámhosszon történő mérést tegyen lehetővé, a fotometrikus tartomány 0-3.5 OD tartományba essen. | azonos |  |
| 9. Legalább 1 éves garanciával rendelkezzen. | azonos |  |
| 10. Magyarországi szervizzel rendelkezzen. | azonos |  |