# 6. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Spirobank G spirométer (2 db) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia –Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

# (Dr. Toldi József labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I.több funkciós spirométer | azonos | FVC, FEV1, FEV1/FVC%, VT stb. |
| 1.térfogati pontosság 3% | azonos | ±3 % vagy 50mL/s |
| 2.kommunikáció PC-vel | azonos | USB port |
| 3.elemes tápellátás lehetősége | azonos | 9V DC PP3 telep |
| 4.áramlási pontosság | azonos | ±5% vagy 200 mL/s |