Műszaki Leírás

A Szeged,Semmelweis utca 6 szám alatti SZTE 410 ágyas Klinika A,B szárnya I. emelet feletti lapos tető szigetelésére kiírt kivitelezői pályázathoz

A meglévő állapot :

A tető kialakítását  a mellékelt alaprajzok ábrázolják .Nagy  valószínűséggel a tervlapon szereplő „f.1” rétegrend szerint készült :

- 5,0 cm előre gyártott járólap polietilén alátét tárcsákon

- 1,0 cm légrés

- 1 réteg AKVABIT ÜF 1100/80 H

- 2 réteg AKVABIT P 6000/333 H

- 1 réteg AKVABIT ÜF 1100/80 KHP szárazon fektetve

- 1 réteg AKVABIT P370/333 C bitumenes csupaszlemez teljes felületen ragasztva

- 10,0 cm NIKECELL 2 rétegben eltolt fugával rakva

- 1 réteg AKVABIT 1100/280 kH alufólia betétes párazáró- szellőző

- 4,0 cm-től lejtésadó POLISTIROLBETON

- 18 cm mon.vb.födémlemez

A  682 m2 felületű járható lapos tető több helyen beázik, ami veszélyezteti a földszinten folyó gyógyító munkát.

A tető az Új Klinikán a 265 ágyas Klinika építéséhez kapcsolódó, az I. emeleten folyó Központi Műtő és Intenzív Osztály kialakítási munkák munkaterületén keresztül közelíthető meg. A generál-kivitelezést végző Ferroép Zrt.-Aktív Kft. konzorciummal egyeztetés szükséges!

A feladat :

A közel 24 éve készült egyenes rétegrendű tető szigetelésének teljes felújítása.

Mivel a felújításra terv nem készült ,az új rétegrendet a tető megtekintése és feltárása után annak ismeretében a szakmai tapasztalat alapján a szakkivitelező Ajánlattevőnek kell javasolnia a költség hatékonyságot és legalább 10 év garanciális időt  figyelembe véve!

Alternatív ajánlatok is benyújthatóak egy illetve két rétegű  szigetelő lemez alkalmazásával történő szigetelés felújításra.

Az alkalmazandó anyagoknak megfelelő érvényes ÉME –vel kell rendelkezniük! A rétegrendek és csomópontok kialakításában az ÉMSZ szakmai ajánlásai követendők!

A régi rétegrend nem kerül elbontásra, csak a javítások szükségességének megfelelően. A járólapokat lehetséges szakaszosan felszedni, deponálni, majd a feltárt, megtisztított kellőképpen előkészített tetőrészre felhordható az új rétegrend

A javítás során az összefolyókat teljes körűen felül kell vizsgálni, és a szükséges javításokat, cseréket el kell végezni! Ugyanez vonatkozik a tetőn található lábazatokra, dilatációkra és az attika kisebb bádogos javításaira is! Gondoskodni kell a páraszellőzés szakszerű kialakításáról is!

Az elkészült szakaszok vízzáróságára megfelelően dokumentált árasztásos ellenőrzést kell végezni!

Az ajánlattevővel szembeni követelmények :

A munka elvégzésére szakkivitelezőt várunk, aki megfelelő referenciákkal rendelkezik tető felújításokban és előny, ha tagja az Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetségének.

Az elmúlt 3 év elvégzett munkáiról bemutatást kérünk a rövid műszaki tartalom, a szigetelt m2 és a nettó kivitelezési érték felsorolásával!

Általános megjegyzések :

A kivitelezést működő intézményben kell végezni az ott folyó gyógyító munka lehető legkisebb zavarásával!

A munkák szervezésénél figyelembe kell venni a jelenleg folyó épület felújítást!

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes, a megvalósításhoz szükséges költséget!

A műszaki átadáskor át kell adni a felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásait.

Melléklet :

épület alaprajzok ( fszt, I.emelet)

tetőalaprajz