# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Fehérje frakcionáló – perisztaltikus pumpa készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

# 4/A. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Kétirányú, változtatható sebességű |  |  |
| 2. Önállóan működtethető és kromatográfiás rendszerek által vezérelhető |  |  |
| 3. Előre beállított kalibrálási lehetőség 0.8, 1.6, and 3.2 mm belső átmérőjű csövekhez |  |  |
| 4. Programozható teljes futási térfogat |  |  |
| 5. Képes alacsony nyomású diverter szelep szabályozára |  |  |
| 6. Csatornák száma: 2 |  |  |
| 7. LED kijelző |  |  |
| 8. Csatornánkénti átfolyási sebesség a vezeték átmérőjétől függően: 0.01–20 ml/min |  |  |
| 9. Vezetékek belső átmérője (ID): 0.8–3.2 mm |  |  |
| 10. Maximális backpressure: 2 bar |  |  |
| 11. Működési hőmérséklet tartománya: 4–40°C, hidegszobában működtethető |  |  |