Műszaki leírás

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.) mélygarázs lehajtójának felújítására kiírt pályázathoz

Előzmények :

A lehajtó fűtése évek óta nem megfelelő ezért télies időben balesetveszélyes. A burkolati hiányosságok száraz időben is károsítják az abroncsokat. Részleges javításra történtek próbálkozások, de a műszaki állapot tovább romlott ezért a teljes fűtőszál rendszer cseréjére született döntés a szükséges kapcsolódó javítások elvégzésével.

Az elvégzendő munkák :

- A feljáró teljes betonfelületének felbontása (kb. 180 m2) a szerelőbetonig. A törmelék elszállítása .

- A sorompónál található, már meglévő, térkővel burkolt felület (kb. 35 m2) felbontása majd visszaburkolása az egyenetlenségek javítása céljából.

- A járdán és szegélykövön lévő régi műgyanta burkolat felszedése majd megfelelő betonjavítóval való visszajavítása.

- A fűtőkábelek telepítése mérésekkel, üzembe helyezéssel együtt.

- Fűtésszabályozó automatika beépítése.

- A burkolás elvégzése (a burkoló anyag a geometria és a funkció ismeretében választandó ki!).

A pályázóval és a pályázattal szembeni elvárások :

- A mélygarázs lejáró fűtőszálainak cseréjére komplex ajánlatot kizárólag az a pályázó nyújthat be, aki, a megjelölt időpontban a bejáráson személyesen, vagy képviselője révén részt vesz, és ott a munkához szükséges felméréseket elvégzi!

- A pályázó az előzőekben ismertetett munkák elvégzésére tételes árajánlatot nyújtson be

- A munka ütemezésénél figyelembe kell venni az SZTE-n történő nyári klímaszünetet (2013. aug. 5-20. között). A fűtőszálak eltakarását augusztus 22 után, az ellenőrzést követően lehet elvégezni!

- A komplex pályázati anyag mutassa be beépítendő anyagokat a garanciális idő megjelölésével (minimum 3 év)! Lehetőség van alternatív megoldások bemutatására is az árak és garancia idő egyértelmű megjelölésével!

- A teljes munka elvégzésére a garanciális időt meg kell jelölni!

- Minimum 2 referenciahely megjelölése szükséges, ahol minimum 200-200 m2-ben történt fűtőkábel lehelyezése vállalkozó részéről az elmúlt 3 évben!

- Mellékelendő a pályázó alkalmazásában álló, a kivitelezésben részt vevő villamosmérnök szakmai önéletrajza!

- A nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a telepítést követő 12 hónapban egyszer műszeres hibamerést végezzen a területen, amely mérésről dokumentációt is készít !

- A pályázat tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes költséget!

Általános megjegyzések:

A megvalósítás során a TIK üzemeltetőivel folyamatos kapcsolattartás és szoros egyeztetés szükséges (kapcsolattartó Rajki Teodóra 62-546-617 ).

A munkálatok során szigorúan betartandók a munka és balesetvédelmi előírások!