SZTE ÁOK Anatómiai Intézet

Állatház tervezés

Az SZTE ÁOK Anatómia-, Szövet és Fejlődéstani Intézet meglévő állatháza bővítésének, új állatház kialakításának tervezési kiírása.

A meglévő állatház jelenleg az épület padlásteréből került leválasztásra. A bővítést szintén a padlástér irányába tervezik. A tervező feladata javaslattétel az állatház optimális elhelyezésére, minél költséghatékonyabb megoldással. Opcionálisan kérjük szerepeltetni a meglévő gépház áthelyezésével történő megvalósítást.

A kiadott alaprajz – az intézet által meghatározott- tartalmazza a szükséges helyiségek db számát és méreteit.

Az állatház tervezésénél figyelemmel kell lenni a hatályos jogszabályi előírásokra és a 40/2013. (II.14.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösségek Bizottsága által megfogalmazott iránymutatásra melyeket kiíráshoz mellékeltünk.

Állatház előírásai:

- hagyományos, konvencionális állatház (a takarmányt, alomanyagot, vizet nem sterilizálják, a levegőt nem szűrik sterilre)

Építészet:

- fal, padló, mennyezet sima, könnyen lemosható, fertőtleníthető felületek

Gépészet:

- hőmérséklet. egér, patkány: 20-24 C

- relatív páratartalom 45+65%

- légcsere: 15-20x, légáramlás <0,25 m/sec (lásd. EKB ajánlás)

- gépi szellőzés: elszívás, levegőbefúvás

- teljes körű épületgépészeti tervezés (víz, gáz, csatorna, fűtés…)

Elektromosság:

- világítás: 12/12 órás fény-sötét ciklus, fényerő: 1m magasságban 350 lux. ketrecben 60 lux

- 0,4 kV-os világítási, és csatlakozói hálózat. (gépek energiaellátása)

- informatikai strukturált hálózat (számítógép, telefon, stb…)

- kamera

- riasztórendszer

- tűzjelző rendszer

Az tervezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények felmérését az épület használójával, Védelmi Irodával, és a Műszaki és Beruházási Irodával kell lefolytatni.