A Szegedi Tudományegyetem ……………/2013/SZTE számú,

Kromatográfiás rendszerhez csatlakoztatható gradiens pumpa beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos / eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| A megajánlott eszköz gyártója, típusa: |  |
| Gradiens képzésre alkalmas kétcsatornás, kétirányú áramlást lehetővé tevő, változtatható sebességű perisztaltikus pumpa |  |  |
| A készülék magában (stand-alone) is illetve alacsony és középnyomású kromatográfiás rendszert vezérlő szoftver által is szabályozható. |  |  |
| A stand-alone módban a grádiens pumpa csatornánkénti átfolyási sebesség tartománya 2 mikroliter/perc-től 20 ml/percig terjed |  |  |
| A grádiens pumpa ön-kalibrálásra (self-calibration) is képes |  |  |
| A grádiens pumpa 0.19-3.2 mm belső átmérőjű, legfeljebb 1mm vastagságú csövekkel működtethető. Melyekből egy-egy készlet az ajánlat része. |  |  |
| A grádiens pumpa képes olyan frakciószedő vezérlésére, amely 80 darab 13x100 mm üveg vagy plasztik tesztcső befogadására alkalmas. Az ajánlat része olyan kábel, amely a csatlakozást egy ilyen frakciószedővel biztosítja |  |  |
| A grádiens pumpa két sorban, soronként 16 karakteres. |  |  |
| A készülék LCD kijelzővel rendelkezik a kezelő felületről indítható purge funkcióban 25 rpm maximális sebességet biztosít, miközben a csatlakoztatott grádiens keverőt, külső szelepet és frakciószedőt a folyadékáramból kihagy. |  |  |
| A grádiens pumpa középnyomású kromatográfiás rendszerhez bus kábelen keresztül történő közvetlenül csatlakoztatható, majd |  |  |
| A grádiens pumpa aktuális paraméterei a középnyomású kromatográfiás rendszer vezérlő szoftverében egy különálló ablakban mindig kijelzésre kerül. |  |  |
| A grádiens pumpa készülék működési hőmérséklet tartománya 4-40 Celsius fok. |  |  |
| A grádiens pumpa sebességének változtatási lépései 0.01 RPM, sebességének stabilitása legfeljebb 0.2% 10 RPM esetében, illetve a sebesség pontossága 0.1% 10 RPM esetében. |  |  |
| Az ajánlat része egy két bemenetes grádiens mixer, amely a grádiens pumpa által a kezelőfelületről vezérelhető, bináris lineáris grádiens léterhozására alkalmas és grádiens pumpához vezetékkel közetlenül csatlakoztatható. |  |  |
| Az ajánlat része egy vezeték készlet, amelyben 0.8, 1.6, 3.2 mm belső átmérőjű PharMed cső található és egy csatlakozó készlet is. |  |  |
| Az ajánlattevő magyarországi szervízhálózattal rendelkezik. |  |  |