Műszaki Leírás

A Szeged, Állomás u. 2. szám alatti SZTE Klinikai Központ Nővérszálló feletti lapos tető szigetelésére, ereszcsatorna cserére kiírt kivitelezői pályázathoz

A meglévő állapot :

Az épület lapos tetejének alapterülete ~600 m2.

A 600 m2 felületű lapos tető több helyen beázik, ami az épület hasznosítását, használatát gátolja.

A feladat tetőszigetelésben :

A közel 25 éve készült tető szigetelésének teljes felújítása.

Mivel a felújításra terv nem készült, az új rétegrendet a tető megtekintése és feltárása után annak ismeretében a szakmai tapasztalat alapján a szakkivitelező Ajánlattevőnek kell javasolnia a költséghatékonyságot és legalább 10 év garanciális időt figyelembe véve!

Alternatív ajánlatok is benyújthatóak egy illetve két rétegű  szigetelő lemez alkalmazásával történő szigetelés felújításra.

Az alkalmazandó anyagoknak megfelelő érvényes ÉME–vel kell rendelkezniük! A rétegrendek és csomópontok kialakításában az ÉMSZ szakmai ajánlásai követendők!

A régi rétegrend nem kerül elbontásra - a kavicsolást le kell takarítani - csak a javítások szükségességének megfelelően. A járólapokat lehetséges szakaszosan felszedni, deponálni, majd a feltárt, megtisztított kellőképpen előkészített tetőrészre felhordható az új rétegrend.

A javítás során az esővíz elvezetést teljes körűen felül kell vizsgálni. Az épületen körben van vízelvezetés, esővíz levezető összesen 6 db található, melyből egy db már kicserélt. A meglévő szerkezeteken jelentős mértékben korrodálódás látható a javításokat, cseréket el kell végezni! Az elkészült szakaszok vízzáróságára megfelelően dokumentált ellenőrzést kell végezni!

Az ajánlattevővel szembeni követelmények :

A munka elvégzésére szakkivitelezőt várunk. Az elmúlt 3 év elvégzett munkáiról bemutatást kérünk, a rövid műszaki tartalom tartalmazza, a lapos tető szigeteléssel készült m2 és a nettó kivitelezési érték felsorolását!

Általános megjegyzések :

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes, a megvalósításhoz szükséges költséget!

A műszaki átadáskor át kell adni a felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásait.