Műszaki leírás

Az SZTE Fogklinika ( Szeged Tisza Lajos krt. 64.) I. emeletén a Konzerváló fogászat és a Protetika összenyitására és a folyosó falburkolatának felújítására kiírt pályázathoz.

Előzmények : A megnövekedett fogorvos hallgatói létszám miatt nagyobb rendelő szükséges. A felújítás során a rendelők előtti folyosó új csempeburkolatot kap !

Elvégzendő munkák :

Az igény kielégítésére a jelenlegi válaszfalak részbeni bontását , a nyílások kibővítését kell elvégezni. Az érintett falszakaszokon található mosdók új helyre kerülnek és  átszerelendők az elektromos szerelvények is.

Építési munkák :

- A munkák megkezdése előtt a gépek és berendezések pormentes módon fóliával történő bevédése.

- Falbontások elvégzése a 10. és 11. helyiségek között, ami magában foglalja a mosdók mögötti válaszfalban szerkezetileg lehetséges (1,80x2,40m-es) nyílás kibontását , valamint a jelenleg tolóajtóval ellátott nyílás 60 cm-rel való kibővítését , és magasítását ( 2,40m-re ) a megfelelő áthidalók beépítésével.

- Falbontás a 11. és 12. helyiség között ( 2,30x2,40m ) a 12. helyiségben az érintett falon található alsó szekrény mögötti falszakasz megtartásával és megfelelő áthidaló alkalmazásával.

- A 12. helyiség végében található 2 db beépített szekrényt ki kell bontani.

- A bontások és átépítések után az érintett falszakaszok vakolatát ki kel javítani és a falakat le kell festeni. A függőleges falakat él védővel kell ellátni.

- A bontások után a padlón keletkezett hézagokat a megrendelővel egyeztetetten, esztétikusan síkban ki kell javítani!

- A mosdók mögötti falakat a meglévővel lehetőleg egyezően le kell csempézni.

- A folyosó 21,0 m2, helyenként hiányos régi csempeburkolatát le kell bontani és a felület kiegyenlítése után minta alapján kiválasztott új csempével kell ellátni.

Épületgépészeti munkák :

- A 10-es és a 11-es helyiségben a bontandó falon található 4 db mosdót gondos bontás után át kell helyezni a 11-es helyiségbe a jelenlegi beépített szekrény helyére és az amelletti falszakaszra, a víz és lefolyó csatlakozás kiépítésével.

- A vízszerelés után negatív vízmintát kell készíttetni.

Elektromos munkák:

- A kibontott falszakaszokon található elektromos szerelvények elbontásra és áthelyezésre kerülnek a megbízóval egyeztetetten.

- A szerelések elvégzése után érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíttetni az érintett területről.

Általános előírások:

- A munkálatok működő egészségügyi intézményben folynak ezért azt a betegellátás lehető legkisebb zavarásával egyeztetett időben kell végezni!

- A szükséges víz , áram szüneteltetés szintén csak előzetes egyeztetés és értesítés után végezhető.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bontott anyagok szabályszerű elszállítását. A befogadó nyilatkozatokat műszaki átadáskor megrendelőnek át kell adni.

- A munkálatok során szigorúan betartandók a munka és balesetvédelmi előírások!

- A beépített anyagok műbizonylatait átadáskor mellékelni kell. Csak I. osztályú anyagok építhetők be . A burkolatokat minta alapján megrendelő választja ki !

- A munkálatok utáni finom takarítás Ajánlattevő feladata !

- Az ajánlatokat a műszaki leírás, a helyszín ismerete és a szakmai tapasztalat alapján kell megtenni , és tartalmaznia kell a megvalósításhoz kapcsolódó összes költséget !

Mellékletek :

- Fogklinika I. emeleti alaprajz.

- Fényképek a helyszínről.

- Költségvetés