Fogklinika II. emelet átalakítása

(Szeged, Tisza Lajos krt. 64. )

Elektromos munkák:

Általános az egész területre jellemző leírás:

A helyiségekben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Munkák leírása:

A rajzokon jelölt falak elbontásra kerülnek, ezért a terem világítása, csatlakozások helyei, és a fogászati gép áramtalanításának helyei is változnak.

- A helyiség elosztójából 10 darab új csatlakozási helyet kell kiépíteni a pultoknál.

- 3 darab a helyiség egy részében már meglévő típusú 2x36 W-os lámpatestet kell felszerelni.

- A fogászati gép erősáramú leválasztásának kapcsolóját át kell helyezni.

- Helyiség világításának egy kapcsolót kell felszerelni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Megvalósulási „D” tervek

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Informatikai rendszer rajza, mérési jegyzőkönyve