A mikroszkópoknál elvégzendő Feladatok:	2. számú Melléklet

-A mikroszkópok teljes lencserendszerének szétszerelése, tisztítása, összeszerelése, szükség szerinti javítása.

-A mozgató mechanikák, fogaslécek, fogaskerekek, csapágyak tisztítása, kenése, zsírozása, szükség szerinti javítása.

-A mozgató mechanikák, fogaslécek, fogaskerekek, csapágyak tisztítása, kenése, zsírozása, szükség szerinti javítása.

-A mikroszkópok működéspróbája

A mikroszkópoknál tapasztalt hibák:

-A mikroszkópok lencséi szennyezettek (18 db mikroszkópnál)

-Az okulár dioptriabeállító gyűrűjét rögzítő csavar laza vagy kiesett (4 db mikroszkópnál)

-A tárgyasztal kilazult, süllyed (3db mikroszkópnál)

-Az objektívtartó X/Y tengelymozgató gombja szorul (6 db mikroszkópnál)

-Az objektívrevolver kilazult (1 db mikroszkópnál)