Részletes technikai leírás

- MRI vizsgálatok

- Fejnyak tumor: 1 kontrasztanyagos alapvizsgálat, standard, diagnosztikus minőségű, majd 2-3 hét különbséggel 2 egymást követő, az alapvizsgálattal azonos diffúzió súlyozott axialis T1 és T2 szekvenciákkal.

Vizsgálandó betegszám: 25 fő

- Májtumor: 1 kontrasztanyagos alapvizsgálat, standard, diagnosztikus minőségű, majd 2-3 hét különbséggel 2 egymást követő, az alapvizsgálattal azonos axialis T1 és coronalis T2 szekvenciákkal.

Vizsgálandó betegszám: 25 fő

- Prosztatarák: 1 kontrasztanyagos alapvizsgálat, standard, diagnosztikus minőségű, majd 2-3 hét különbséggel 2 egymást követő, az alapvizsgálattal azonos axialis T1 és sagittalis T2 szekvenciákkal.

Vizsgálandó betegszám: 25 fő

- Cervix rák: 1 kontrasztanyagos alapvizsgálat, standard, diagnosztikus minőségű, majd 2 vizsgálat 2-3 hét, további 2 vizsgálat 2-2- nap különbséggel (ui. 3 brachyterápiás ülés 1 hét alatt lezajlik) az alapvizsgálattal azonos axialis T1 és sagittalis T2 szekvenciákkal.

Vizsgálandó betegszám: 25 fő

Valamennyi axiális szekvencia esetében 4-5 mm-es szeletvastagság. Leletezés csak az alapvizsgálatokról kell.

A képtároló és továbbító rendszerhez radiológusi hozzáférést kérünk.

A vizsgálatok egyeztetése 3-7 nappal a vizsgálatok előtt történik. Hétvégi vizsgálatokra is szükség lehet.

Az egyeztetett vizsgálat időpontok csúszása legfeljebb 10 perc.

Számlázás havonta, a vizsgálatokról tételesen készített számla alapján történik. Fizetési határidő: számla kiállítását követő 60 napon belül.

Betegszámban történő eltérés legfeljebb 5%.