| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Színes LCD/TFT min. 8” érintőképernyő | Igen, kérjük megadni |  |
| Monitor képernyő |  |
| Egyidejűleg megjelenő valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban) min. 8 | Igen, kérjük megadni |  |
| Általános tulajdonságok |  |
| Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület | Igen |  |
| Újszülött/gyermek és felnőtt üzemmódok | Igen, kérjük megadni |  |
| Hordozhatóság | Igen |  |
| Cserélhető akkumulátor(ok) | Igen |  |
| Akkumulátoros üzemmód min. 180 perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Monitor súlya alap kiképzésben max. 5 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Mért paraméterek és értékek |  |
| EKG | Igen |  |
| Szívfrekvencia mérési tartomány min. 30-250 ütés/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Pacemaker felismerés | Igen |  |
| ST analízis | Igen |  |
| Artima analízis | Igen |  |
| RESP (Légzésszám) | Igen |  |
| Mérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásából | Igen |  |
| Mérési tartomány, min. 10-120 légzés/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Respirogram görbe megjelenítése a kijelzőn | Igen |  |
| SPO2 (Pulzoximetria) | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 30-100% | Igen, kérjük megadni |  |
| Szaturácós érték és plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn | Igen |  |
| Perifériás pulzusszám mérés | Igen |  |
| NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés) | Igen |  |
| Kézi és automatikus mérés indítás | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 30-260 Hgmm | Igen, kérjük megadni |  |
| TEMP (Hőmérsékletmérés) | Igen |  |
| Hőmérsékletmérés két csatornán | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 10-45ºC | Igen, kérjük megadni |  |
| IBP (Invazív nyomás mérés) | Igen |  |
| Invazív nyomásmérés két csatornán | Igen |  |
| Riasztások | Igen |  |
| Minimum 3 szintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás | Igen, kérjük megadni |  |
| Riasztási értékek beállíthatók | Igen |  |
| Adattárolás |  |
| Táblázatos és grafikus trendek | Igen |  |
| Trend ideje, min. 72 óra | Igen, kérjük megadni |  |
| Kimenetek, kommunikáció |  |
| Hálzati ethernet port | Igen |  |
| USB port | Igen |  |
| Rendelkezzen vezetéknélküli (wireless) kapcsolattal a központi monitor felé | Igen |  |
| Az intézménybe szállított EDAN gyártmányú központi monitorral kompatibilis | Igen |  |
| Szállítandó tartozékok összesen a monitorhoz |  |
| 1 db hálózati kábel | Igen |  |
| 1 db EKG pácienskábel (komplett) | Igen |  |
| 1 db NIBP cső és normál felnőtt mandzsetta | Igen |  |
| 1 db SPO2 kábel és felnőtt ujjszenzor | Igen |  |
| 1 db Felületi hőmérő | Igen |  |
| 1 db Rektális hőmérő | Igen |  |
| 2 db invazív nyomásmérő szerelék | Igen |  |