Otthon-lélegeztetés eszközeinek biztosítása gyermekkorban – bérleti konstrukció

Általános elvárások:

- Havi bérleti konstrukció, mellyel követhető betegek változó száma.

- Gyors rendelkezésre állási idő: az ellátási igény bejelentését követően 1 héten belül az eszközcsomag biztosítása.

- Technikai probléma esetén 24 órás ügyeleti rendszerrel biztosítsák a megfelelő támogatást a hét minden napján.

- Nem csak lélegeztetőgép biztosítása, hanem az otthon-lélegeztetéshez szükséges minden eszköz bérletbe adása csomagban.

- Az eszközök feleljenek meg a gyermekgyógyászati korcsoportnak megfelelő elvárásoknak.

- A cég rendelkezzen megfelelő referenciával, ami legalább 5 gyermek otthon-lélegeztetését jelenti. Ez különösen fontos a betegek méretéből, speciális igényeiből adódó  tapasztalatok miatt! Az elbírálás során előnynek minősül a minőségbiztosítási tanúsítvány szerzett (pl. ISO) szolgáltató.

- A bérleti szerződés keretében rendelkezésre bocsátott eszközök rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, szükség esetén javítása, cseréje a cég feladata. A karbantartás, szerviz idejére cserekészüléket kell biztosítani a betegnek.

Szakmai elvárások:

- A bérleti csomag tartalmazza a beteg lélegeztetéséhez szükséges gépet:

    - A beteg igényeinek megfelelő érzékenységű légzésindítást érzékelő rendszer.

    - A beteg saját, spontán légzését támogató üzemmódok tisztán, vagy kontrollált légzéssel kombinálva (nyomástámogatott és SIMV üzemmódok).

    - Alacsony légzési térfogat biztosításának lehetősége (min 30-50 ml térfogat), ebben az alacsony volument tartományban is pontos mérési képesség.

    - Oxigénkezelés lehetősége a gépen keresztül.

    - Legalább 4 órás akkumulátoridő a minél jobb mobilitás és életminőség érdekében.

    - A környezeti levegőt használja lélegeztetésre, ezáltal független legyen külső gázellátástól.

    - A betegek méretének megfelelő légzőkörök és kiegészítő egyszer-használatos eszközök biztosítása.

    - Amennyiben a beteg nem szokik össze megfelelően a géppel, akkor biztosítsanak lehetőséget más lélegeztetőgép típus kipróbálására.

      - A beteg monitorizálására pulzoximéter, igény szerint csecsemő vagy gyermek méretű egyszerhasználatos érzékelővel.

      - A lélegeztetőgépen használt légzőkörbe beilleszthető gyógyszerporlasztó lehetőségének biztosítása.