2. részajánlati kör

Beszerzés tárgya, mennyisége:

Kutatási célra használandó: - elektroporáló készülék (1 db)

Specifikáció:

Az elvárt paraméterek a következők:

Termék neve: 1 db elektroporáló készülék

A készülék paraméterei:

- 		Pulzustartomány (pulse width): 1-100 ms

- 		Kimenő feszültség (output): 0.5-2.5 kV

-		Készülék részei: érintőképernyős tápegység, steril fülkébe helyezhető alegység, pipetta

- 	Emlős sejtek, primer és őssejtek nagy hatékonyságú transzfektálására alkalmas legyen

- 	A transzfekció egy pipetta hegyben történjen 10 µl és 100 µl térfogatban

- 	Kis (2 x104) és nagy (8 x 106) számú sejt elektroporálására is alkalmas legyen

- 	A technológia tegye lehetővé nuklein savak, fehérjék és siRNS hatékony bevitelét emlős sejtvonalakba

- 	Egyféle pufferrendszer legyen használható az összes sejttípushoz

Szállítási határidő: a rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 6 héten belül

Kiegészítés:

Helyettesítő terméket nem fogadunk el.