# A Szegedi Tudományegyetem, 2 db orthodonciás/ sebészeti fogászati kezelőegység beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Kezelőszék |  |  |
| 1. A kezelőszék 1 alaphelyzetbe állítható programmal rendelkezzen. |  |  |
| 2. A székmozgás tartománya: legalább 390- 755 mm/+/- 10 mm eltérés megengedett/. |  |  |
| 3. A kezelőszék legyen ellátva biztonsági kapcsolóval a személyzet és a beteg érdekében. |  |  |
| 4. A kárpitozás legyen varrás nélküli, az előírásoknak megfelelően higiénikusan tisztítható és fertőtleníthető. |  |  |
| 5. Rozsdamentes fejtámla szerkezet golyós csuklóval a fejtámla oldalirányú kihajthatósága miatt. |  |  |
| 6. Keskeny háttámla: legfeljebb 550 mm. |  |  |
| 7. A kezelőszék legyen lábkapcsolóval vezérelhető. |  |  |
| 8. A kezelőszék legyen elektromechanikus vezérlésű, magasságtartománya biztosítsa az ülő és fekvő kezelést egyaránt. |  |  |
| II. Orvosi oldal |  |  |
| 1. A tárgyasztal oldal irányban és magasságban is állítható legyen. |  |  |
| 2. Rozsdamentes tálca legalább 180x280 mm legyen. |  |  |
| III. Vizes blokk |  |  |
| 1. Kerámia Köpőtál: levehető és fertőtleníthető legyen. |  |  |
| 2. Köpőtál öblítési ideje legyen előre beállítható, majd egy gomb nyomásra indítható. |  |  |
| 3. Pohártöltés mennyisége legyen előre beállítható, majd egy gomb nyomására indítható. |  |  |
| 4. Az elszívás exhausztoros, száraz elszívás legyen. |  |  |
| IV. Asszisztensi oldal |  |  |
| 1. Kézidarabtartó legyen magasságban és oldalirányban is elmozdítható. |  |  |
| 2. Felszereltség: nem fényes depurátor fényes mikromotor puszter elszívótömlők /2db/ |  |  |
| V. Orvosi és asszisztensi ülőke |  |  |
| 1. Állítható magasság: legalább 500 mm és 690 mm (+/- 20 mm). |  |  |
| 2. Háttámla magasságának állítási lehetősége. |  |  |
| 3. Lábtartó |  |  |
| VI. Vizsgálólámpa : legalább 20 000 lux fényerő |  |  |