A. Termikus nyomásszabályzók:

darabszám: 2

kimeneti oldalt szabályozó, ún. downport konfiguráció normally-closed szelepállás

vezérlőjel: 0-5V DC

kívánt kimeneti nyomás: 10-250 bara

bemeneti nyomás: kimenetihez képest 15 barral nagyobb átfolyási sebesség: 10 standard liter/perc áramoltatott, illetve kalibrálásnál használt közeg: nitrogén kalibrálási hőmérséklet: 20°C gáztechnikai csatlakozás: OD 6mm-es csőrendszerhez illeszkedő Swagelok (vagy vele kompatibilis) tube fitting elektromos csatlakozás: SUB-D 15 üzemi hőmérséklet: 0-65°C

B. Termikus tömegáram-szabályzók:

darabszám: 2

normally-closed szelepállás

vezérlőjel: 0-5V DC

bemeneti nyomás: 50-250 bar

kimeneti nyomás: alkalmazás szempontjából nem kritikus (légkörre nyíló csővezetékre csatlakoztatjuk a kimenetet, amely csőrendszerben nem okoz gondot ha a légköri nyomáshoz képest jelentős többlet alakul ki, a csőnyomás felmehet akár 50 bar-ra is) maximális átfolyási sebesség: 10 standard liter/perc (a termékpalettában elérhető legmagasabb értékkel kérjük: azaz ha van 10-nél magasabb, akkor a magasabbat kérjük) áramoltatott, illetve kalibrálásnál használt közeg: nitrogén kalibrálási hőmérséklet: 20°C gáztechnikai csatlakozás: OD 6mm-es csőrendszerhez illeszkedő Swagelok (vagy vele kompatibilis) tube fitting elektromos csatlakozás: SUB-D 15 üzemi hőmérséklet: 0-65°C