- részajánlati kör: Lézertükrök - termékleírás

2 db  1" átmérőjű tükör:

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 50 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 1" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 100 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 1" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között

4 db  2" átmérőjű tükör:

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 50 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 2" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 100 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 2" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 150 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 2" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között

1 db UV enhanced Al lézertükör

fókusztávolság: 200 mm

szubsztrát anyaga: N-BK7

méret: 2" átmérő

90%-nál nagyobb reflexió 250 és 450 nm között