Részletes műszaki leírás

Megnevezés:

2 db digitális analitikai mérleg

Általános jellemzők:

Oktatási célokra, hallgatói laboratóriumi gyakorlatra alkalmas, egyszerűen kezelhető, könnyen mozgatható digitális mérlegek.

Minimális specifikációk

Pontosság	0,0001 g (0,1 mg)	0,001 g (1 mg)

Kapacitás:	min. 120 g	min. 300 g

Kalibráció:	külső	külső

Mérlegtányér:	min. Ø 80 mm	min. Ø 100 mm

Tárázás:	lehetséges	lehetséges

Egyéb:

Kijelző:	Nagyméretű, hallgatók számára egyszerűen átlátható és kezelhető kijelző az alfa-numerikus adatok megjelenítésére

Áramellátás	220 V AC adapter

Szállítási program:	műszer, tápkábel, adapter, kézikönyv

Garancia:	min. 2 év (hosszabb idő előny)

Szerviz:	magyarországi képviselet szervizzel