| Minták száma és térfogata | 96 x 0.2 ml csövek, 0.2 ml csövekből álló csíkok (strip), vagy 1 x 96-lyukas lemez |
| --- | --- |
| Hőmérsékleti tartomány | 4-100 °C |
| Hőmérsékleti pontosság (accuracy) | ±0.5°C |
| Hőmérsékleti egységesség (uniformity) | ±0.5°C mintahelyek között 30 másodpercen belül a célzott hőmérséklet elérésekor |
| Kijelző | 5.7'' VGA színes érintő képernyő |
| Port | 1 USB A |
| Maximum ramp rate, °C/sec | 4 |
| Átlagos ramp rate, °C/sec | 2.5 |
| Ramp rate programozhatósága | Igen |
| Hálózati kimaradás esetén hibaüzenet | Igen |
| Hálózati kimaradást követően a futás automatikus folytatása | Igen |
| Memória | 500 általános program |
| Blokkok cserélhetőségének lehetősége | Nem |
| Maximális méret (SzélességxMélységxMagasság) | 26 x 47 x 23 cm |
| Maximális súly (kg) | 9 |
| Grádiens alkalmazása | Igen |
| Grádiens tartomány | 30–100°C |
| Grádiens pontosság (accuracy) | ±0.5°C |
| Sor egységessége (uniformity) | ±0.5°C a minták között egy soron belül 30 másodpercen belül |
| Grádiens hőmérséklet különbség tartománya | 1–25°C |