2 sz. melléklet

„Mélyfagyasztók, fagyasztók tárolási terének kvalifikálása.”

SPECIFIKÁCIÓ

Vonatkozó szabványok:

MSZ EN ISO 15189:2013 az orvosi laboratóriumok akkreditálási szabványa

MSZ EN ISO 17025:2018, vagyis a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok akkreditálási szabványa

MSZ EN ISO 20387:2020 a biobankok minőségirányítási szabványa

Feladatok:

- Kvalifikálási Tervek IQ/OQ/PQ készítése az érvényben lévő előírások alapján.

- Kvalifikálás végrehajtása az elfogadott, jóváhagyott tervek alapján:

- IQ:	Telepítés ellenőrzése, hőmérséklet érzékelő kalibrálása,

- OQ:	Hőeloszlás mérés üres kamratérben, 12 szonda alkalmazásával, 24 órás

időtartamban. Ajtónyitás és áramkimaradás teszt,

- PQ:	Hőeloszlás mérés rakománnyal terhelt kamratérben, 12 szonda

alkalmazásával, 24 órás időtartamban.

- •Nyomon követési mátrix és kvalifikálási jelentés IQ/OQ/PQ készítése.

Tárolók

A fenti kvalifikálásokat az alábbi biobanki tárolók esetén szükséges elvégezni:

- Fagyasztó (-10 - -30 C): 2db

- Mélyfagyasztó (ULT, -80C): 5 db

- Mélyfagyasztó (Liconic, -80C): 1db

A Liconic tárolók esetén szükséges 4 kalibrált, kvalifikált szonda beszerelése is.