# Specifikáció szolgáltatás beszerzéshez

# Igénylő egység: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgató Önkormányzat

A beszerzés tárgya: „SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgató Önkormányzat által szervezett Gólyatábor lebonyolításához osztott női-férfi wc konténer bérlése”

A szolgáltatás ismertetése:

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgató Önkormányzat által szervezett Gólyatábor lebonyolításához osztott női-férfi wc konténer bérlése, az alábbiak szerint:

- 1 db alábbiakban részletezett osztott női-férfi wc konténer biztosítása a Gólyatábor idejére:

- min. 20 lábas (6 méter)

- min. a női részen 3 db wc, 2 db mosdó, a férfi részen pedig 2 db wc, 2 db mosdó és 3 db piszoár

- mindkét részen 1-1 db min. 2 KW-os hőlégbefúvó

- min. 10 m3-es szennyvíztartály, konténer feljáró lépcsőkkel a szaniterkonténer alá (a szennyvíztartály ürítését, a tartalmának szabályos elszállítását a Bérbeadó végzi).

- Bérlés időszaka: 2021. 08-13-18.

- A kiszállítás és telepítés helyszíne: 6725 Szeged, Topolya sor 3.

- Bérbeadó feladata a konténer kiszállítása, telepítése, bontása és elszállítása.

- Bérbeadó feladata a Bérlő által biztosított vízvételi és villamos energia vételi lehetőségre való rácsatlakoztatás is:

- Villamos csatlakozás: Konténer 15 méteres körzetében, 32 amper 5 pólus 3 fázis, kábel vastagsága minimum 5*4 kell, hogy legyen.

- Víz bekötés: 100 m 1 col gumislag a kerítés mellett elhelyezve, víz vételi lehetőségre bekötéssel.

Szerződés időtartama: 2021. 08-13-18.

Fizetési feltételek: Bérbeadó teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, mely számlát a Bérlő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.