Specifikáció -  Elszívó fülke

Ikt.  1253-…/2024

A beszerzés tárgya: 2 db Biobase FH1500(E) elszívó fülke, alsó szekrényes, 129 cm-es belső szélességű fülke kompletten, vagy az alábbi paraméterekkel rendelkező helyettesítő termék.

Valamint a hozzá kapcsolódó anyagok és szolgáltatások az alábbiak szerint.

- A megajánlott termék (gyártói adatlappal is igazolható) paramétereit és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat kérjük megadni az erre vonatkozó oszlopban és ajánlatuk mellékleteként vagy külön feltöltésben benyújtani a webra felületen.

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A készülék külső méretei: maximum 1500×800×2515 mm (korlátozott hely miatt) | igen, kérjük megadni |  |
| Munkatér méretei: minimum 1290×600×870 mm (W×D×H) | igen, kérjük megadni |  |
| A fülke belsejét sav-, és lúgálló melamin lapok borítják | igen, kérjük megadni |  |
| Külseje: 1 mm-es hidegen hengerelt acél antibakteriális bevonattal | igen, kérjük megadni |  |
| A munkaasztal vegyszerálló fenolgyanta | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék zajszintje < 68 dB | igen, kérjük megadni |  |
| Energia ellátás: 220V±10%, 60/50Hz | igen, kérjük megadni |  |
| Energia-felvétel: 500 Watt (+ az aljzatok) | igen, kérjük megadni |  |
| Front oldali ablak: 5 mm edzett üveg, manuálisan állítható magasság, minimális nyitási magassága: 750 mm. | igen, kérjük megadni |  |
| Munkamagasság: minimum 900 mm. | igen, kérjük megadni |  |
| A fülke felszereltsége: - mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelző | igen, kérjük megadni |  |
| - A beépített elszívó centrifugál-ventilátor, sebessége minimum 9 fokozatban szabályozható | igen, kérjük megadni |  |
| - LED világítás (1 db x 16 W) | igen, kérjük megadni |  |
| - két db. vízmentes elektromos dugalj, max terhelhetőségük: 500 W | igen, kérjük megadni |  |
| - alsó szekrény, | igen, kérjük megadni |  |
| - gördíthető vázra szerelve. | igen, kérjük megadni |  |
| - minimum 4 méter flexibilis (Ø300 mm-es) cső a külső elszívóba való csatlakoztatáshoz. 2 db csőpánt | igen, kérjük megadni |  |
| Légsebesség: 0,3-0,8 m/s. Memória funkció áramkimaradás esetére. | igen, kérjük megadni |  |
| Felszereltség: vízcsap, lefolyó, 1 db LE lámpa, 2 db vízálló dugalj (500 W), PP beépített axiális ventillátor, 4 m PVC kivezető cső, csőpánt | igen, kérjük megadni |  |
| További szolgáltatások: |
| Jótállás: 36 hónap | igen, kérjük megadni |  |
| Az ár tartalmazza a készülékek felhasználási helyére történő szállítását is (emelet) | igen, kérjük megadni |  |
| A készülékek beüzemelésének díja a leszállítás utáni későbbi időpontban (a helyszínre szállított termékhez kialakított bekötések kivitelezése után), amely tartalmazza a beüzemeléshez kapcsolódó kiszállási díjat és egyéb költségeket is. | igen, kérjük megadni |  |