Specifikáció - 3D ultrahangos szélmérő készülék

Ikt. 731 - 2024

A beszerzés tárgya:

LI-560 TriSonica Sphere Wind Flux Sensor készülék, vagy az alábbi paraméterekkel/jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő termék.

Termékparaméterek:

Maximális méret: 11 x 11 x 25 cm

Mérőág mérete: 60 mm

Maximális súly: 230 g

Legalább 5-32V-os tápfeszültségről működtethető (max. 600 mW)

Digitális kimenetek legalább: RS-232, RS-422, UART-3V

Adatkimenet frekvenciája legalább: 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 25Hz, 50Hz, 100Hz

Ultrahang működési frekvenciája legalább: 60kHz ± 5 kHz

Mért szélsebesség tartománya legalább: 0-50 m/s

Mért szélsebesség felbontása legalább: 0.01 m/s

Mért szélsebesség pontossága legalább ±0.1 m/s 0-10 m/s tartományon

Mért szélsebesség pontossága legalább ±1% m/s a 11-30 m/s tartományon

Mért szélsebesség pontossága legalább ±2% m/s a 31-50 m/s tartományon

Szélirány tartomány (u/v) legalább: 0-359°

Szélirány tartomány (w) legalább: ±60°

Szélirány felbontása legalább: 1°

Szélirány pontossága legalább ±1°

Mért hőmérséklet tartománya -20°C-tól 72°C-ig

Mért hőmérséklet felbontása legalább 0.01°C

Mért hőmérséklet pontossága legalább ±2.0°C

3D gyorsulásmérő méréstartománya legalább: (u, v, w): ±2g

3D gyorsulásmérőt tartalmaz, a mért dőlés legalább (bukás, forgás): ±90°

Működtetési körülmények: Legalább 5000 m-ig alkalmazható Működési hőmérséklet tartomány legalább: -20°C-tól 72°C-ig Relatív páratartalom tartomány legalább: 0-100%

Szennyezettségi tolerancia legalább: 3-as szint

Mintavételi frekvencia legalább 100 Hz-ig