Javított specifikáció – Hűtők, fagyasztószekrények beszerzése - 4693

-  az SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Anyagcsere Laboratóriuma számára –

| Termék megnevezése, paraméterei (három terméktípus - mindegyikre ajánlatot szükséges adni) | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Plusz szolgáltatások amiket tartalmaznia kell az ajánlatnak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ZANUSSI ZRDN39FW hűtőszekrény Energiaosztály: min. A+ Készülékméret (m x sz x m): 186 x 60 x 64 cm ± 2% Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix görgők Szabadonálló, egyajtós, hűtőszekrény Nettó űrtartalom: 388 L ± 2% Állandó hőmérséklet és levegőkeringetés Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén Hűtőtér világítás: LED Hűtőpolcok száma: 4db üvegpolc Ajtórekeszek száma: 4 db Energiafelhasználás: 148 kWh/év Zajszint: 38 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 5 | 2 év garancia |
| 2. GORENJE NRS 9181 MX, SIDE BY SIDE Energiaosztály: min. A+ Készülékméret (m x sz x m): 90,8 × 178,6 × 63,6 cm ± 2% Ajtó anyaga: acéllemez Ajtók száma: 2db Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix görgők Szabadonálló kivitel, side by side hűtőszekrény Nettó űrtartalom: 516 L ± 2% Hűtő nettó űrtartalom: 339 L ± 2% Fagyasztó nettó űrtartalom: 177 L ± 2% A fagyasztót nem szükséges olvasztani (NoFrost) Ventilátoros hűtés: egyenletes hőmérsékleteloszlatás a hűtőtérben Hűtőtér világítás: LED LED kijelzős vezérlőpanel Vészjelzés nyitott ajtó esetén Hűtőpolcok száma: 4db üvegpolc Ajtórekeszek száma: 4 db Energiafelhasználás: 412 kWh/év Zajszint: 43 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2 | 2 év garancia |
| 3. BOSCH GSN 58 AWEV fagyasztószekrény Energiaosztály: A++ Készülékméret (m x sz x m): 191 x 70 x 78 cm ± 2% Kerekek hátul, lábak elöl Szabadonálló kivitel, egyajtós fagyasztószekrény Nettó űrtartalom: 365 L ± 2% A fagyasztót nem szükséges olvasztani (NoFrost) hűtőszekrényen belüli állandó, a külső hőmérséklettől független hőmérséklet Belső légkeringetés ventillátorral LED világítás nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel Fagyasztó rekeszek száma: 8 db Ajtórekeszek száma: 4 db Energiafelhasználás: 304 kWh/év Zajszint: 39 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 | 2 év garancia |