Specifikáció – Latex púdermentes kesztyűk

Ikt. 1346-../2024

| Sorszám | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 1. | Latex púdermentes, nem steril kesztyű S | 15.000 db (15 karton) |
| 2. | Latex púdermentes, nem steril kesztyű M | 30.000 db (30 karton) |
| 3. | Latex púdermentes, nem steril kesztyű L | 20.000 db (20 karton) |

A kesztyűk specifikációja továbbá:

- Semperit Edition gyártmány, vagy ezzel egyenértékű, azonos minőségi szabványoknak megfelelő termék (EN 420, EN 374-1,-2-3, EN 455)

### TÍPUS: Pormentes vizsgáló és eldobható védőkesztyű, nem steril

### ANYAG: Természetes gumi (NR)

### BELSŐ KIVITEL: 	Pormentes

### MÉRET:  Teljes hossz 	az EN 455-2 szerint XS, S, M, L, XL medián 240 mm

### FALVASTAGSÁG:	Dupla rétegben mérve a tenyér területén min. 0,16 mm

### GÁTTELJESÍTMÉNY: Tömítettség az EN 455-1 AQL 1.5  szerint

### ERŐ A SZÜNETBEN:	az EN 455-2 szerint medián ≥ 6 Newton

### Szakadási teljesítmény 	az EN 455-2 szerint medián ≥ 6 Newton

Az ajánlathoz csatolva vagy új felöltésben kérjük mellékelni a termék hivatalos gyártói adatlapját is.