Műszaki specifikáció

Elvárások:

- előállított nitrogén mennyisége: minimum 45 nL/perc

- elérhető nyomás: 6-8 bar

- elérhető tisztaság: minimum 99,9%

- minimum 1 db olajmentes kompresszor

- kompakt kivitel: 1 egység tartalmazza az összes nitrogénelőállításhoz szükséges eszközt (pl. kompresszor)

- maximális fizikai méret: 1m x 1m x 1m (szélesség x magasság x mélység)

- saját kerekein gurítható kivitel

- hangszigetelt kivitel, működés során kialakuló közepes zajszint max. 60 dBA

- működési elv: nyomáslengetéses gázadszorpciós technológia (PSA)

- minimum 8000 üzemórás kompresszor karbantartás

- 5 munkanapon belül megkezdett szervizszolgáltatás

A nitrogéngenerátor alkalmas legyen tömegspektrometriás rendszerek nitrogénnel történő ellátására.