Specifikáció

1. részajánlati kör:

Nyalábmérő rendszer

Hullámhossztartomány min.: 400 - 1100 nm

Felbontás legalább: 2048x2048 (4,2MPixel)

Szenzor aktív területe legalább: 11mm x 11mm

Pixel méret legalább: 5µm x 5µm

Kimenet ADC felbontása legalább: 10 bit

Dinamika tartomány legalább: 60 dB

Expozíciós időtartomány legalább: 100µs - 100ms

Csatlakozó legalább: USB 3.0

Win7, 8, 10 (32/64bit) kompatibilitás

Impulzus üzemmód (triggerelhető)

Divergencia mérés

Teljesítmény profil mérés

M2 mérő kiterjesztéssel

Trigger kábellel

Referenciatermék:

Cinogy CinCam CMOS-1.001- Nano (1”) + RayCi-Pro

2. részajánlati kör:

Optikai elemek

Gömbtükör

Bevonat: „enhanced”, fém (alacsony diszperziójú) bevonat HR (R>95%) 450–1100nm

Felületi minőség mindkét felületre (@ 633 nm): SD 20-10

Fazetta: legfeljebb 2 mm

Átmérő: 100 mm (vagy 4”)

F=75cm ± 2 cm

Mennyiség: 2 db

Optikai ék (nagy)

Hordozó: UVFS

Átmérő: 100 mm (vagy 4”), ék alakú (10’, ± 2’)

Vastagság: 25 mm

Beesési szög: 0°

S1 bevonata (sík oldal): AR bevonat: R<1%, 450–1100 nm

S2 bevonata (ékes oldal): nincs

Felületi minőség mindkét felületre (@ 633 nm): lambda/10, SD 20-10

Mennyiség: 2 db

Optikai ék (kicsi)

Hordozó: UVFS

Átmérő: 50 mm (vagy 2”), ék alakú (10’, ± 2’)

Vastagság: 12,5 mm

Beesési szög: 0°

S1 bevonata (sík oldal): AR bevonat: R<1%, 450–1100 nm

S2 bevonata (ékes oldal): nincs

Felületi minőség mindkét felületre (@ 633 nm): lambda/10, SD 20-10

Mennyiség: 4 db

3. részajánlati kör:

Nyalábtágítók

Akromatikus Galilei típusú nyalábtágítók

Hullámhossz tartomány: legalább 650 nm – 1050nm

Nagyítási érték és darabszám:

3X: 1 db

10X: 1 db

15X: 1 db

Akromatikus reflexiós nyalábtágító

6X: 1 db

Referencia termékek: Thorlabs GBE-03-B, GBE-10-B, GBE-15-B, BE06R/M