Specifikáció

| Termék megnevezése, leírása | Igényelt mennyiség (db) | Tartozékok | Elvárás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. részajánlati kör |
| Keverő golyósmalom Forgatógomb segítségével legyen állítható a rázási frekvencia és az időzítés Szénkefe mentes, karbantartást nem igénylő motorral rendelkezzen Fordulatszám kijelzés: LED vagy LCD Méretei: legfeljebb 370 x 410 x 230 mm (szél x mély x mag) Súly: legfeljebb 50 kg Teljesítményfelvétel: max. 200 W Rázási frekvencia: legalább 3-30 Hz között állítható Időzítés: minimum 5 perc – 1 óra között | 1 | Tartalmazzon legalább 2 db fejenként 24 db 1,5/2,0 ml eppendorfhoz való csőtartót, továbbá 2 db minimum 35 ml térfogatú rozsdamentes acél őrlőedényt és 20 db minimum 5 mm átmérőjű őrlőgolyót | 12 + 12 hónap garancia, beüzemelés |
| 2. részajánlati kör |
| Tárgylemez melegítő Legalább 40 tárgylemez melegítését tegye lehetővé Túlfűtés elleni védelemmel rendelkezzen Érintőkijelzővel rendelkezzen A hőmérséklet minimum szobahőmérséklet és 80°C között legyen állítható Pontossága: min. 1°C Külső méretei: legfeljebb 150 x 500 x 70 mm (szél x mély x mag) Súly: max. 5 kg Teljesítmény: minimum 250 W IP védettség: min. IP21 | 1 |  | 12 + 12 hónap garancia, beüzemelés |