Specifikáció

| Termék megnevezése, leírása | Gyártmány | Igényelt mennyiség (db) | Elvárás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. részajánlati kör |
| Jenway 7415 UV/VIS pásztázó spektrofotométer 7"-os érintőképernyővel (zoom funkcióval), android rendszerrel, 10x10 küvettatartóval. Műszaki paraméterek: Hullámhossz-tartomány: 198-1.000 nm Lámpa: Xenon Spektrum sávszélesség: 5,0 nm Ismételhetőség: ± 1,0 nm Pontosság: ± 2,0 nm Fotometriás Transzmittancia: 0-199,9%T Fotometriás abszorbancia: -0,300 és 2,500A Fotometriás felbontás.: 0,1% T, 0,001A Fotometriai pontosság: ± 1%T, ± 0,01 Abs 1 Abs-án Spektrum felvételi intervallumok: 1, 2, 5 vagy 10 nm Mérési módok: hagyományos fotometria, koncentráció meghatározása faktorral (egy standard) vagy kalibrációs egyenes alapján (max. 20 standard), teljes spektrum felvétele (scan), szimultán mérés akár 4 különböző hullámhosszon, kinetikai mérések (abszorbanciaváltozás követése időben). Kalibrációs görbe típusai: lineáris (origón átmenő vagy nem), másodfokú (origón átmenő vagy nem), interpolálás Belső memória: 10 GB USB Type A x 2, USB Type B x 1, Ethernet csatlakozó (RJ45) Méret (szé x mé x ma): 280 x 500 x 156mm Tömeg: 9 kg Gyártó: Jenway (Egyesült Királyság) | Jenway | 2 | Garancia: 36 hónap |
| 2. részajánlati kör |
| Velp ZX3 Advanced Vortex kémcsőrázó készülék Vortex keverő készülék, állítható fordulatszámmal, két féle működési móddal: érintéses vagy folyamatos. Négylábas forma, csúszásgátlóval. Ergonómikus, tartós. Anyaga: cink ötvözet és technopolimer. Ellenálló a vegyi anyagok ellen a technopolimer burkolatnak köszönhetően. Kiváló a stabilitása a cinkötvözet alapnak köszönhetően. Elektronikus védelmi osztály CEI EN 60529: IP 42. Rázatás amplitúdója: 4,5 mm. Teljesítmény: 15 W, 100-240 V / 50-60 Hz. Fordulatszám: 0-3000 ford/perc. Méret: 150x130x165 mm. Tömeg: 2,7 kg. Fordulatszám beállítás: analóg. Fordulatszám szabályozás: elektronikus. Gyártó: Velp Scientifica (Olaszország) | Velp | 4 | Garancia: 24 hónap |
| 3. részajánlati kör |
| Feltét 19 db, 1,5 ml-es Eppendorf mikrocsőhöz Kompatibilis: Vortex ZX3, Vortex ZX4, Vortex TX4, Vortex Wizzard, Vortex Classic. Gyártó: Velp Scientifica (Olaszország) | Velp | 2 |  |
| 4. részajánlati kör |
| Velp HSC fűthető mágneses keverő, kerámia Négyzet alakú keverő, analóg, fehér kerámia fűtőlappal. Az AREC készülék háza technopolimer anyagból készült, mely rendkívül ellenálóvá teszi a korrózióval, savakkal, bázisokkal és oldószerekkel szemben, illetve karcmentes és könnyen tisztítható a felülete. Maximális védelmet biztosít a szivárgások ellen. Az előlap meg van emelve. A kezelőpanel el van választva a főzőlaptól, ez növeli a biztonságot a használat során és a műszer tartósságát. Erőteljes motorral rendelkezik. Ellenreakció: Képes nagyon nagy sebességgel keverni a folyadékot. SpeedServo: az ellenreakciós technológia által pedig a mikroprocesszor állandó sebességet biztosít akkor is, ha a viszkozitás változik. Megismételhető és pontos eredmények. Hőmérséklet figylemeztetés, mely addig marad látható, amíg a lemez 50°C-ra le nem hűl. Anyaga: technopolimer szerkezet. LED-es digitális kijelzővel. Teljesítmény: 800 W, 230 V / 50-60 Hz. Elektronikus védelmi osztály CEI EN 60529: IP 42. Elektronikus hőmérséklet szabályozás: szobahőmérséklettől 400°C-ig. Elektronikus sebességszabályozás: 1300 ford/perc. Keverési térfogat: 15 literig. Nagy teljesítményű „PCM” hajtómágnes, amelyet egyfázisú motor működtet, folyamatos működéshez. Méret: 203x94x344 mm. A főzőlap mérete: 180x180 mm. Tömeg: 3,3 kg. Gyártó: Velp Scientifica (Olaszország) | Velp | 2 | Garancia: 24 hónap |
| 5. részajánlati kör |
| Velp MULTISTIRRER 6 mágneses keverő Többállású mágneses keverő, 6 férőhelyes. Több napos folyamatos használat után is hideg marad. Kifejezetten kémiai, biotechnológiai, gyógyszerészeti, mikrobiológiai és orvosi alkalmazásokhoz, például mikroorganizmusok termesztéséhez, tápanyagok és szilárd anyagok feloldásához és a szuszpendált anyagok megtelepedésének megakadályozásához a titrálás során. A mágneses keverők sokféle laboratóriumi alkalmazásra kínálnak megoldásokat, és a piacon elérhető legmagasabb biztonsági előírásoknak felelnek meg, a mintatérfogatok 250 ml-től 25 literig terjednek. Robosztus, ergonomikus, praktikus és könnyen mozgatható. Megbízható és tartós. Ideális a minták hőmérséklet beállításához, ha recirkulációs vízfürdővel használják. A kezelőpanel védve van a folyadék kiömlése ellen. Anyagon: epoxival festett fémszerkezet, rozsdamentes acél felső lemez. Teljesítmény: 3,6 W, 100-240 V / 50-60 Hz. Keverési térfogat: 400 ml/keverési pozíció. Keverési helyek közötti távolság: 100 mm. Max. 85 mm átmérőjű főzőpoharakhoz. Elektronikus sebesség szabályozás: 80-1500 ford/perc. Kiváló fordulatszám szabályozás alacsony fordulatszám mellett is. Nagy teljesítményű „PCM” hajtómágnes, amelyet egyfázisú motor működtet, folyamatos működéshez. Mérete: 230x51,5x370 mm. Tömeg: 1,75 kg. Gyártó: Velp Scientifica (Olaszország) | Velp | 1 | Garancia: 24 hónap |