1 csatornás Eppendorf pipetta csomag:

- 4 digites kijelző.

- Alacsony működtető erő.

- Független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, a pipetta újra kalibrálása nélkül.

- Mechanikus légpárna.

- Rúgóterheléses hegytartó.

- Teljesen autoklávozhatóak.

- Mindegyik pipettához 1 doboz hegy biztosított: 96 darab

- A csomag az alábbi térfogatú pipettákat és kiegészítőket tartalmazza:

2 db 2 – 20 µL
2 db 10 – 100 µL
2 db 20 – 200 µL
2 db 100 – 1000 µL

Forgatható pipettatartó állvány (6 pipettához)