# Specifikáció – Jégkása gyártó gép - 2830

# 1 db SCOTSMAN Léghűtéses jégkása gyártó gép -  cikkszám: AF 80 AS, -  XSafe rendszerrel felszerelve, beüzemeléssel (és az ehhez szükséges szerelési anyagokkal)

# Vagy az alábbi paraméterek mindegyikével rendelkező helyettesítő termék:

- Legalább 73 kg/nap kapacitás,

- Legalább 25 kg tárolótér,

- A gép által gyártott jégkása maximum 25% vizet tartalmazhat,

- Külső méret: maximum 535 × 626 × 943 mm,

- Nettó (Bruttó) tömeg: maximum 51 (58) kg,

- Rozsdamentes acél burkolat,

- Elektronikus vezérlés,

- R134a hűtőközeg,

- Léghűtéses kondenzátor,

- XSafe rendszerrel vagy ezzel egyenértékű rendszerrel felszerelve,

- Tartozék bekötőcső garnitúrával, beüzemeléssel és az ehhez szükséges további szerelési anyagokkal,

- Garancia:  legalább 12 hónap.

Helyettesítő terméket csak a megadott paraméterek mindegyikével rendelkező termékre tudunk elfogadni.