Specifikáció - Laboratóriumi mosogatógép és tartozékai

Ikt. 964-../2024

A beszerzés tárgya:

- Miele G 7883 laboratóriumi mosogatógép vagy az alábbi elvárásoknak megfelelő és az alábbi paraméterekkel rendelkező helyettesítő termék:

    - Jelenlegi Miele G 7883 típusú mosogatógépünk tartozékai alkalmazhatóak legyenek az új mosogatógépben is.

    - Méret maximum (magaság x mélység x szélesség) (mm):

835 x 600 x 600

    - Alkalmas legyen labor eszközök, kémcsövek mosogatására.

    - Halk működés: kibocsátási hangnyomásszint <70 dB(A) re 20 μPa

    - Rozsdamentes acél belső (műanyag nem elfogadható).

    - Áramforrás: 230V/400V ,50Hz

    - Öblítőkar-felügyelet

    - Öblítésinyomás-felügyelet

    - Résmentes öblítőtér

    - Varratmentes hegesztés

    - Külső burkolat: nemesacél

- Valamint az ajánlat tartalmazza a fő egységen kívül a hozzá tartozó:

    - Egy kis és egy nagy laborüveg modult

    - Egy alsó és egy felső kosár modult

    - Telepítés és szállítás költségeit

    - Jótállás idejét