- számú melléklet

A termek falai és felületük nagyban meghatározzák a rögzítendő hang lecsengési idejét és annak hosszát. A termekben megfigyelhető lecsengések az akusztikai drapéria nélkül akár a 3 másodpercet is elérik. A termek falainak a sima falfelülettől minimálisan is eltérő formája (lécek közötti kis kidomborodások), illetve a drapéria mögé helyezett kőzetgyapot hangelnyelő tulajdonsága együttesen csökkentik le a beszédhang lecsengését, ami jobb beszédérthetőséget és nagyobb technikai szabadságot biztosít a digitalizálás során.

SZTE TIK épület Nagyelőadó termének és alagsori előadó termeinek fali drapéria cseréje az alábbiak szerint:

- Régi lécszerkezet leszerelése

- Új vázszerkezetre új drapéria feszítése és rögzítése a hátoldalon

- A Nagyelőadóban a hátfal szerkezetével megegyező oldalfal lécszerkezet megépítése. Itt a falon található eszközök leszerelése és visszaszerelése is a vállalkozó feladata.

- Az új fal köztes részeinek feltöltése kőzetgyapottal 4cm vastagságban

- Moduldrapériatípus: VELVET lángmentesítettplüss/bársony hatású bútorszövet (50.000+ Martindale) 140cm széles

- Nagyelőadó:
Hátfal-VELVET 12 (sötétszürke)
Oldalfal-VELVET 11 (világosszürke)

- Alagsor:
Hátfalak-VELVET 8 (terra)

- Szegélykészítés 5 cm magas "L" alakú pvc profilba eredeti anyaggal fűzve a falak visszaszerelése után.

- Nagyelőadó: Bútorlappal való borítás-a jelenlegi bútorlap magasság megkétszerezése- és folytatása a hátfalon.

- A színpad elejének függőlegesen felnyitható padlócsapdával való kiegészítése.

- Törmelékek elszállítása.

- Az anyag és a telepítés minőségére 24 hónap garanciát vállal.

2. számú melléklet

SZTE TIK épület Nagyelőadó termének és alagsori előadó termeinek fali drapéria anyaga.

Moduldrapéria típus: VELVET lángmentesített plüss/bársony hatású bútorszövet 

Kopásállóság: 50.000+ Martindale
Szélesség: 140cm
Súly: 380g/m2

- Nagyelőadó:
Hátfal-VELVET 12 (sötétszürke)
Oldalfal-VELVET 11 (világosszürke)

- Alagsor:
Hátfalak-VELVET 8 (terra)

Mindösszesen felújítandó (drapériázandó) falfelület:

Nagyelőadó: 140m2

Alagsori I-II. előadó termek: 90 m2

- A nagyelőadóban az oldalfalakon új hátszerkezet és rajta új akusztikai burkolat gyártása szükséges. A hátfalon meglévő akusztikai burkolatot a hátszerkezettel együtt el kell bontani, új hátszerkezettel és új drapéria burkolattal kell visszaépíteni. Az oldalfalak és a hátfal műszaki megoldása és megjelenése azonos legyen.

- A nagyelőadóban a falakra konzolok segítségével rögzített hangfalak maradnak a helyükön, azokat körbe kell burkolni. A meglévő, falra szerelt infra eszközt is körbe kell burkolni, a falra szerelt wifi eszközt le kell szerelni és a kész burkolatra visszahelyezni.

- Az alagsori előadóban a meglévő akusztikai burkolatot hátszerkezettel együtt el kell bontani, új hátszerkezettel és új drapéria burkolattal kell visszaépíteni.

- Mindkét előadóra vonatkozik, hogy ahol meglévő konnektorok, tűzjelzők, egyéb elektromos szerelvények vannak a falon, azokat ki kell hozni az újonnan felszerelt burkolatra, hogy továbbra is használhatóak legyenek.

- Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE TIK-ben a személyes bejáráson, felmérésen részt vesz, a helyszínt megtekinti!

- Nagyelőadó és Alagsori előadóakusztikai drapéria munkálatai az 1. számú melléklet szerint

- A pályázat tárgyában meghatározott munkálatokra referenciaként kérünk megadni az elmúlt 7 évből, minimum 2 referencia helyet, ahol a cserélt akusztikai felület nagysága meghaladta a 250 m2-t.

- Kért drapéria típus aNagyelőadó terembeVELET 11(világosszürke) és12(sötétszürke) lángmentes plüss/bársony hatású bútorszövet, vagy azzal teljesen megegyező tulajdonságú drapéria a 2. számú melléklet szerint

- Kért drapéria típus az AlagsoriterembeVELET 8(terra) lángmentes plüss/bársony hatású bútorszövet, vagy azzal teljesen megegyező tulajdonságú drapéria a 2. számú melléklet szerint

- A nagyelőadóban az oldalfalakon meglévő bútorlap falvédőt el kell távolítani, helyette dupla magasságú bútorlap falvédő elemeket kell felszerelni. Az oldalfali akusztikai burkolat a falvédő felső síkjától indul.

- A nagyelőadóban az előadói emelvényben meglévő padlócsapda megmarad, és egy ugyanilyet be kell építeni az emelvény homloklapjába is, hogy a kábelek akkor is kivezethetők legyenek, ha az előadói asztal eltakarja a felső padlócsapdát.

- A nagyelőadóban a hátfalon cserélt akusztikai burkolaton a meglévővel azonos szőnyeg lábazatot kell kialakítani. A meglévővel azonos szőnyeg anyagot Megrendelő biztosítja.

- Az alagsori előadóban is kell szőnyeg lábazat a kicserélt akusztikai falburkolaton. Az anyag beszerzése Vállalkozó feladata, lehetőleg a meglévővel azonos színű legyen.

- Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az SZTE TIK nyitva tartási rendjéhez igazodva, előre egyeztetett és meghatározott időben lehet a munkálatokat végezni, de legkésőbb 2021.06.07-ig be kell fejezni.