ÉPÍTÉSZ, ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése, tantermek, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás- átvétel napja

Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése. tantermek kialakítása, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása

Általános előírások:

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania.

A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.

A felújításra vonatkozó munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.

A kivitelezés megvalósítását követően – minden szakágra vonatkoztatva- D tervet kell készíteni.

A felújítási terület, és jelenlegi burkolatuk:

- R1 – szerver szoba- 28,88 m2 – PVC burkolat

- R3 – tárolók és előtér- 62,75 m2 – PVC burkolat

- R4 – tárolók  36,08 m2 – PVC burkolat

- R5 – tároló  46,15 m2 – PVC burkolat

- R6 – tároló  41,77 m2 – PVC burkolat

1. Építész feladatok leírása:

1. R1 – szerver szoba:

A helyiségből leválasztott terület a továbbiakban dolgozói étkezőként funkcionál majd. Elbontásra kerül a szennyvíz cső körüli beépített szekrény és a PVC burkolat. A tervezett helyre, UA fém vázszerkezetre UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS normál szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál gipszkarton borítással, ROCKWOOL Multirock kőzetgyapot lemez 75 mm  vtg. hőszigeteléssel készül.

A szerverszoba rész burkolata megmarad. A szabadon lévő gépészeti csővezetékek eldobozolásra kerülnek. Az udvari homlokzat belső fele tömbszigetelést kap. A szerver szoba és az étkező helység diszperziós festést kap, a tapéta eltávolítása után, azokon a helyeken ahol utólagos falszigetelés nem készül. Világos színű vinyl padló burkolatot kap.

A szabadon álló gépészeti vezetékek itt is eldobozolásra kerülnek. Az étkező- konyha bejárata a továbbiakban kizárólag a 04 sz. közlekedő felől járható. Az ajtó felújításra kerül, majd felújítást követően le kell mázolni. A konyhapult mögötti helyiségből a csatorna és víz átkötésre kerül. A mosdó WC burkolatát fel kell verni, majd a padozat és a konyha felé eső résznél új csempe és padlóburkolatot kap, amellyel a költségvetés is számol.

2. R3 – tárolók és előtér:

A 26, 27, 28 sz. helyiségekben lévő válaszfalak elbontásával egy új egyterű helyiség kerül kialakításra. A 100/185 méretű ajtó kibontásra kerül, új áthidaló beépítésével 100/210 körüli új Hörmann ajtó kerül elhelyezésre, automata küszöbbel, furatolt faforgácslap betétes acéllemez borításos ajtólappal, fém tokkal.  Az ajtólap színe a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színt kap. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül. A helyiség többi vakolata javításra kerül, az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 3 ablakból 1 ablak stadur panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. müa. szervizajtó kerül beépítésre.

A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után vinyl padlóburkolatot kap a helyiség műa .parketta szegővel.

3. R4 – tárolók:

A PVC padló burkolata megmarad. A homlokzati teljes belső fal és a harántfalak 1 m magasságban, vakolatleverést követően, majd fugakikaparás után lélegző vakolatot kap WTA rendszerben. A lélegző vakolaton kívüli felületeknél vakolatjavítás történik, lélegző glettet és szilikát festékkel, míg a mennyezet diszperziós festést kap.

4. R5 – tároló:

A helyiség jelenleg tapétázott, mely teljes egészében lebontásra kerül. A 100/205 méretű meglévő nyílászáró javítása majd lemázolásra kerül a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színnel. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül.  A helyiség többi vakolata csak vakolatjavítást kap az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 2 ablakból 1 ablak stadur panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült módon és kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. műa. szervizajtó kerül beépítésre.

A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után hideg padlóburkolatot kap a helyiség mosólábazattal. A mellette lévő 10 sz. helyiséggel közös válaszfalban lévő ajtó kibontásra kerül, majd annak helye YTONG téglával befalazásra kerül. Mindkét oldalon vakolást követően glettelve a teljes fal lefestésre kerül. A helyiség mennyezetén meglévő karnist le kekk bontani.

5. R6 – tároló:

A helyiség jelenleg tapétázott, mely teljes egészében lebontásra kerül. A 100/205 méretű meglévő nyílászáró javításra majd az ajtó lemázolásra kerül a folyosó többi meglévő ajtószínéhez harmonizáló zöldes színnel. A homlokzati fal belső fele + a harántfalak 20-20 cm szélességben 1,65 m magasan a vakolat leverését és a téglafalak fugáinak kikaparását követően tömbinjektálást kap. Továbbá a harántfalakon 0,5 m-rel és 1,65 m magasan a vakolat és téglák közötti habarcs eltávolításra kerül, majd az összes falon 1 m magasan vakolateltávolítás és fugakikaparást követően lélegző vakolat készül. A helyiség többi vakolata csak vakolatjavítást kap az oldalfalak szilikát festést, míg a mennyezet diszperziós festést kap. Az ablakok és rácsok és zsalus szellőzők kompletten kibontásra kerülnek, helyükre minimum 5 légkamrás műanyag bukó-nyíló ablak kerül hőszigetelő üvegezéssel, valamint utcafronton mechanikai védelmet biztosító rácsozással. A 2 ablakból 1 ablak STADUR panel betéttel, beépített ventillátorral kerül kialakításra. A mennyezet alatt futó csővezetékek gipszkarton burkolattal eltakarásra kerülnek, mint a 10. helyiségben már elkészült módon és kialakítással, „függesztett lebegő szigetként”. A gépészeti csövek hozzáférhetősége miatt 2 db. műa. szervizajtó kerül beépítésre.

A meglévő PVC padlóburkolat felbontását követően alapozó majd padlókiegyenlítés után hideg padlóburkolatot kap a helyiség mosólábazattal. A mellette lévő 10 sz. helyiséggel közös válaszfalban lévő ajtó kibontásra kerül, majd annak helye YTONG téglával befalazásra kerül. Mindkét oldalon vakolást követően glettelve a teljes fal lefestésre kerül. A helyiség mennyezetén meglévő karnis lebontásra kerül.

ÁLTALÁNOS vonatkozások:

Az R3, R5, R6, helyiségek összes ablaka, zsalus szellőzői és ablakrácsai kibontásra kerülnek. A nyílászáróknál javasolt a megrendelése előtt, a helyszíni méret ellenőrzés.

A felújítás területén lévő összes radiátor cső amely nem kerül eldobozolásra mázolásukat 2 réteg TRINÁT zománc festékkel kell felületkezelni.

Az utólagos falszigetelések:

A felújításra kiírt helyiségekben a tömb és vízszintes falszigetelés a DER Építő és Szigetelő Kft. felmérése és műszaki javaslata alapján állítottuk össze, amelyeket a helyiségenkénti műszaki leírásban is kiírásra került.

A szigetelések magassága 1,65 m, amely a harántfalaknál 20-20 cm-el még befordulnak. Ugyanezen magasságban még 0,5-0,5 m szélességben, valamint a helyiségekben körben 1 m magasan WTA lélegző vakolatrendszer készül.

Az utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés, valamint a homlokzati falazat belső oldali függőleges falszigetelés és a többi falrésznél szükséges felújító „ lélegző vakolat” a teljes vakolat leverése és a téglák között, 2 cm mélyen lévő habarcs kikaparása szükséges.

Minden, lélegző vakolattal ellátott fal a mennyezetig lélegző glettelést, szilikon/szilikát festéket kap. Csak a mennyezeti felületek kaphatnak diszperziós falfestéket.

A műszaki leírás része a DER Építő és Szigetelő Kft. utólagos falszigetelés kivitelezésre adott javaslata.

2. Elektromos feladatok leírása:

Elektromos munkálatok oktató termek és vizesblokk átalakítása miatt.

Energia ellátás: 		Meglévő hálózatról

Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)

Feszültségszint: 		3x400/230 V

Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés

A villamos energiaellátás meglévő üzemi hálózatról történik.

A tervezés során csak az oktató termek, vizesblokk, illetve konyha részhez kapcsolódó területeket terveztük át.

A szükséges energia rendelkezésre áll.

- Elosztó berendezések:

Az épületszárnyban, a kialakítandó iroda részben meglévő elosztó berendezéseket bővíteni kell a beépített új áramkörök számával. Az elosztószekrényeket a megrendelő igénye szerint cserélni kell. A kialakítandó irodák oldalán elhelyezkedő elosztó betápláló kábelét cserélni kell, a szükséges energia biztosítása miatt.

Vezetékhálózatok

Falba süllyesztve, illetve álmennyezet feletti rejtett szerelést terveztünk, réz erű kiskábelekkel, vezetékekkel. Ahol álmennyezet készül, ott álmennyezet fölé, védőcsőbe húzott rézerű kábelekkel csatlakozunk az egyes fogyasztókhoz. A gyengeáramú hálózat cat5e FTP kiépítendő.

Szerelvények

Falba süllyesztve kerülnek elhelyezésre minden esetben. Típusuk: Legrand Valena Life, vagy ezzel megegyező műszaki tartalmú.

Oktató termekben projektor tartó konzol elhelyezése történik, melyhez a megrendelő biztosítja a készüléket. Ezeknél 1-1 db HDMI kábeles csatlakozást kell kiépíteni a projektor és a kijelölt fali csatlakozó doboz között.

Érintésvédelem:

Fő érintésvédelmi mód: nullázás.

Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is.

Az EPH közösítőhöz be kell kötni:

- Vízvezetéket,

- Fűtéscső vezetékeket,

- Házi fémhálózatokat,

- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit,

- Érintésvédelmi földelést

Szerelési előírások:

- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

- Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

- Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

- A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

- Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni

- A költségvetésben szereplő anyagok azonos műszaki paraméterű anyagokra kiválthatóak.

Tűzvédelmi fejezet:

A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat.

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!

Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.

Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

- Munkavédelmi előírások

- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata)

3. GÉPÉSZETI FELADATOK LEÍRÁSA

A felújításról gépészeti terv nem készült. A munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.

A gépészeti műszaki tartalom, és felújítás, a meglévő épület energetikai számítása nélkül kalkuláltuk. Nem képezi felújítási munka tárgyát a meglévő épület energetikai számítása, fűtési szabályozása, egyéb gépészeti feladatok megoldása. Egy meglévő, üzemelő rendszerként kezeltük, a szükséges csatlakozási helyeket a kivitelezés feltárásakor konkretizálható.

Szabványok, előírások

A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, úgymint:

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)

- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK)

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

- GMBSZ vonatkozó előírásai és követelményei

- ÉVM műszaki előírások

Munkával kapcsolatos hatósági előírások

- Műszaki leírások

- Költségvetés előírásai

- Munkavédelmi előírások

Általános ismertetés

Kivitelezési feladat: a meglévő épületnél rendelkezésre álló közművek felhasználásával az átalakítás kialakítása az alábbiak szerint: - vízellátás-csatornázás - központi fűtés, a víz-,  csatorna közművek az ingatlanon rendelkezésre állnak. A műszaki leírás tartalmazza a vízellátási, szennyvízelvezetési, fűtési rendszerek bemutatását, illetve összefoglalását, a szakági igényekkel együtt.

Vízellátás

Az épület eddig is üzemelt, így a meglévő energiák elegendők, az új átalakításra kerülő rész –KONYHA-ÉTKEZŐ- működéséhez. A konyha-étkező helyiségbe jelen kivitelezés során csupán a víz és szennyvíz csatlakozások kialakítása feladat, sarokszelepekig, illetve ledugózott csatorna csatlakozásig. A szükséges melegvizet átfolyós vízmelegítő biztosítja (Hajdú elektromos vízmelegítő 10 L es kivitel Bútorba szerelhető). Felszerelése nem feladat, dobozában, papírjaival kérjük átadni.

Ivóvíz vezeték Ötrétegű cső, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve történik. DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm.

A víz és szennyvíz csövek átvezetése miatt a mosdó és WC beton és burkolati helyreállításával, az építész költségvetés számol.

A kialakításra kerülő csatornahálózat ágvezetékeinek szükséges lejtése NA100-ig 2 %, A szennyvízvezetékek PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm, a szükséges szűkítésekkel kerüljön beépítésre.

Fűtés

A tantermek esetében 1-1 fűtési leágazás kialakítása a feladat része, de fűtőtest elhelyezését jelen kivitelezés nem tartalmazza.

Szellőzés

A tantermek ablakaiba (azok helyére) 1-1 axiális kisventilátor elhelyezése a feladat. Vezérlésük időzítéssel és utánfutással készüljön.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)

Építési napló (papír alapú)

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.