Részletes tervezési feladat

A Szegedi Tudományegyetem beruházásában elindult az ELI Science Park beruházás út és közműhálózat tervezése. A Science Park területének déli szélén három középfeszültségű légvezeték (Kiskundorozsma 20 kV, Gumigyár 35 kV és CORA 20 kV) halad, amely a Science Park területéből mintegy 40 méter széles sávot foglal el. A Gumigyár 35 kV-os légvezeték oszlopsorán az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. üzemviteli optikája is üzemel. A Kiskundorozsma légvezetékről légvezetékes csatlakozás van kiépítve 001-263 sz. Vendégalakulat Kollégium trafó részére. A volt CORA és a Praktiker áruházak 001-910 20 kV-os kapcsolóállomása a Kiskundorozsma 20 kV és a CORA 20 kV légvezetékekre földkábellel csatlakozik.

A Science Park északi részén keresztülhalad a Szeged – Kistelek 20 kV-os légvezeték. A Science Park terültén a Kistelek 20 kV-os hálózatra csatlakozik a 001-701 sz. OTRDF 20/0,4 kV-os transzformátorállomás a hozzá tartozó 0,4 kV-os hálózattal.

Tervezési faladat:

Kiskundorozsma, Gumigyár és CORA légvezetékek kiváltása:

El kell bontani mindhárom légvezetéket az 5 sz. főút keresztezés előttről az Auchan áruház sarkánál levő törésponti vasoszlop utáni első betonoszlopig.

Szintén el kell bontani a 001-263 sz. transzformátorállomás csatlakozó 20 kV-os légvezetékét.

A volt CORA és a Praktiker áruházak 001-910 sz. 20 kV-os kapcsolóállomásához csatlakozó 20 kV-os földkábelt is el kell bontani.

Az elbontott légvezetékek helyett földkábel hálózatot kell tervezni az ingatlan déli szélén levő belvízelvezető csatorna Science Park felőli szélére. A KÖF kábelekkel közös nyomvonalon kétcsöves hírközlési alépítményt kell tervezni a DÉMÁSZ Üzemi optika részére.

A 001-263 sz. transzformátorállomás 20 kV-os légvezetéke helyett új 20 kV-os hálózatot nem kell építeni.

A volt CORA és a Praktiker áruházak elbontott 20 kV-os földkábeles csatlakozása helyett mindkét új 20 kV-os kábelt (Kiskundorozsma 20 kV és CORA 20 kV) felhasítással kell csatlakoztatni egy új 20 kV-os (GALAXI tip.) kapcsolóállomásba. Az új kapcsolóállomásba 2 db. RM6 „IDI” tip. 20 kV-os kapcsolókészüléket kell telepíteni. Ezt az új kapcsolóállomást 2 db 20 kV-os kábellel kell összekötni a meglevő 001-910 sz. CORA kapcsolóállomással.

Kistelek 20 kV-os légvezeték és OTRDF 20/0,4 kV-os trafó kiváltása:

A Science Park területén jelenleg keresztülhaladó Kistelek 20 kV-os légvezetéket, és a csatlakozó 001-701 sz. OTRDF transzformátorállomást a hozzá csatlakozó kisfeszültségű 0,4 kV-os légvezetékkel együtt el kell bontani.

Az elbontott légvezeték helyett a Science Park északi határárán új 20 kV-os légvezetéket kell építeni. Az új légvezeték nyomvonalába építeni kell egy új OTRDF 20/0,4 kV-os transzformátorállomást, és innen kell kiépíteni az új 0,4 kV-os légvezetéket.

Kiskundorozsma, Gumigyár és CORA légvezetékek kiváltása:

Elbontott 20 kV-os légvezeték:				1.800 m

Elbontott 20 kV-os földkábel:				140 m

Tervezett 20 kV-os kábelhálózat:			1.620 m

Tervezett 20 kV-os (GALAXI) kapcsolóállomás:	1 db

Tervezett üzemviteli optikai alépítmény:		600 m

Kistelek 20 kV-os légvezeték és OTRDF 20/0,4 kV-os trafó kiváltása:

Elbontott 20 kV-os légvezeték:				1.640 m

Elbontott 0,4 kV-os légvezeték:				120 m

Elbontott OTRDF 20/0,4 kV trafó:			1 db

Tervezett 20 kV-os légvezeték:				1.750 m

Tervezett 0,4 kV-os légvezeték:				100 m

Tervezett 20 kV/0,4 kV-os OTRDF trafó:		1 db