Elektromos műszaki leírás 01

A beszerzés tárgya: SZTE Balatonboglár Kodály u.60. sz. üdülőjének komplett elektromos felújítása.

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Balatonboglár Kodály u.60. sz. üdülő területén lévő fő-és melléképület régi elavult elektromos rendszerének és hálózatának teljes felújítása.

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól ill. a tervek elkészültétől  számított 90 naptári nap

Előzmények leírása:

-az üdülő közcélú villamos hálózatra van csatlakoztatva 3×25A (21kW) csatlakozási teljesítménnyel

-mérőből 2db elosztó kap táplálást

-a főépület és melléképület süllyesztett szereléssel, védőcsőben alumínium vezetékekkel van szerelve

-az épületek elosztói felújításra kerültek, de elavultak

-a melléképületben lévő tusoló teljes körűen fel lett újítva

Munka leírása:

-a régi meglévő összes villamos berendezés elbontása (elosztók, kapcsolók…stb) mérőtől

-főépületben kizárólag süllyesztett szerelés kivitelezése a meglévő csövek felhasználásával ill. a padláson falon kívüli szerelés védőcsőben.

-melléképületben süllyesztett szerelés a meglévő csövek felhasználásával ill. az új áramkörök számára műanyag csatorna felhasználása

-a kialakított fali hornyokat le kell javítani és fehér glettel behúzni

-új főelosztók kialakítása és földkábelek cseréje

-vezetékek és kábelek cseréje, szabványos kötések kialakítása

-kapcsolók és dugaljak felszerelése

-LED lámpatestek felszerelése

- érintésvédelmi jegyzőkönyv és átadási dokumentáció elkészítése

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:

-rendelkezzen igazolható módon a szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközökkel

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki az előzetes egyeztetésen megjelent

-rendelkezzen a felülvizsgálathoz szükséges szakképesítéssel (kérjük, hogy ennek igazolását csatolja ajánlatához).

-vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot szóban vagy levél formájában küldi el a fővállalkozó a megrendelőnek. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás egyeztetése Hulmann Ferenc 0630-174-6978