Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK 410 ágyas klinika IV. em. /Idegsebészeti Osztály/ ”D-E” szárny VRF rendszer kialakítása

Feladat részletezése:

- Meglévő 10 db lakossági split klíma (kül- és beltéri egység) szakszerű leszerelése az érintett osztályokon és elszállítása a SZTE Klinikai Üzemeltetési Iroda (továbbiakban KÜI) által meghatározott helyszínre.

- A 2 db 33,5 kW kültéri VRF részére elektromos betáp., nyomvonal kiépítéssel.

- Beltéri egységek cseppvízhálózatának kiépítése, szükség esetén cseppvízszivattyúval kórtermi vizesblokkokhoz/közös strangokhoz.

- Beltéri egységekhez tartozó vezérélőegységek falra felhelyezése.

- 2 db 33,5 kW-os kültéri egység kihelyezése és állványon rögzítése, a „D” és „E” szárny lapostetőn, daruzási lehetőség biztosítása mellett.

- Elektromos hálózat a rendszerhez ki van építve, szükséges elektromos csatlakozók a falon elhelyezve beltéri egységek részére, ill. Nővérdolgozó melletti villamos szekrényben N301 és N302 2xC16A biztosítékokkal.

- Központi vezérlőegységek felszerelése a Nővérdolgozó helyiségeknél.

- 48 óra próbaüzem elvégzése és dokumentálása.

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

- Elvégzett munka dokumentálása.

- Regisztráció a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerében.

- Garanciális idő alatt a bel- és kültéri egységek karbantartásának elvégzése 6 alkalommal (2 db/év), melyet jegyzőkönyvezve kér a KÜI. Ennek elvégézését a KÜI és az érintett Osztály együttes engedélyezésével szabad megkezdeni.

Álmennyezet felett VRF rendszernek kialakított csővezetékekre rákötni a beltéri egységeket az adott helyiségekben:

IV. emelet/Idegsebészet „E” szárny:

- 405. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 408. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 410. Irodai helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 411. Kezelő helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 412. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 415. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 416. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 419. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 420. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 423. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 424. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 427. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 428. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 431. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 436. Nővérdolgozó: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 437. Teakonyha: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

IV. emelet/Idegsebészet „D” szárny:

- 405. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 408. Orvosi szoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 410. Irodai helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 411. Kezelő helyiség: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 412. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 415. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 416. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 419. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 420. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 423. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 424. Betegszoba: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 427. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 428. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 431. Betegszoba: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

- 436. Nővérdolgozó: 1 db 3,6 kW oldalfali beltéri egység

- 437. Nővérdolgozó pihenő: 1 db 2,2 kW oldalfali beltéri egység

Munkavégzés helye: SZTE SZAKK 410 Ágyas Klinika IV. em./Idegsebészeti Osztály/”D-E” szárny

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Semmelweis u. 6., találkozó a 410 ágyas klinika mf. aulában

Időpont: 2023. március 28. (kedd), 9:00 óra

Szakmai kapcsolattartó: Onozó András, Tel.: +36 30/600-2478, onozo.andras@med.u-szeged.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 90 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő fizet előleget.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet (beltéri egységek csomagolását) stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania, legkésőbb 5 naptári napon belül el kell szállítani a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.