Kérdés-válasz

- Amennyiben rendelkezésre áll egy helyszíni alaprajz elektronikus formában (feltüntetve az érintett helységek), akár dwg formátumban és ezt át tudják adni számunkra, úgy kérem, küldje meg számunkra.

A helyszíni alaprajz az ajánlattételi felhívás letölthető állománya közé feltöltésre került.

A CO2 elpárologtató egység helyigénye: kb. 1500 x 1160 mm

- Szén-dioxid rendszer esetén a palacklefejtő és a felhasználási hely közötti távolság milyen csővezetéki dimenzió és anyag használati elvárásuk?

A cső méretére és anyagára vonatkozó elvárásaink: varratnélküli SS

Ø10x1 cső dupla vágógyűrűs csatlakozással, elfogadható még a varratnélküli SS OD 1/2" cső dupla vágógyűrűs csatlakozással is.

Preferált anyagminőség 316L. Távolság kevesebb, mint 12 méter.

- Elektronikus jel a központi vezérlő felé milyen módon van szükségük (0-10V, 4-20 mA, HART vagy MODBUS)?

Elektronikus jel: 4-20 m.