A BEJÁRÁSON FELTETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

Tárgy: „SZTE JATIK (Szeged, Ady tér 10.) nagyelőadó és alagsori előadó termében falak akusztikai felújítása” tárgyú WEBRA beszerzési eljárás helyszíni bejárása

- A nagyelőadóban az oldalfalakon új hátszerkezet és rajta új akusztikai burkolat gyártása szükséges, a hátfalon csak új akusztikai burkolat készüljön.

- A nagyelőadóban a falakra konzolok segítségével rögzített hangfalak maradnak a helyükön, azokat körbe kell burkolni. A meglévő, falra szerelt infra eszközt is körbe kell burkolni, a falra szerelt wifi eszközt le kell szerelni és a kész burkolatra visszahelyezni.

- Az alagsori előadóban a meglévő akusztikai burkolat rétegrendjét nem kell elbontani. A meglévő hangszigetelő rétegen új akusztikai drapéria burkolat készüljön, amit kívülről új rögzítőelemekkel kell a meglévő lécvázhoz rögzíteni. A vonalmenti rögzítőelemek színezése legyen azonos a drapéria színével, minél kevésbé legyen látható.

- Mindkét előadóra vonatkozik, hogy ahol meglévő konnektorok, tűzjelzők, egyéb elektromos szerelvények vannak a falon, azokat ki kell hozni az újonnan felszerelt burkolatra, hogy továbbra is használhatóak legyenek.