Műszaki leírás

A SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38 sz. épületében a leendő Molekuláris Biológiai laboratórium kialakításának műszaki tartalmáról.

Építészet:

-Elbontásra kerül a 34-35 helyiség közötti fal, a 35 helyiség ajtaja megszűnik, befalazandó.

-Az elbontott válaszfal helyén a padlóburkolat javítandó.

-A helyiségek szárazépítésű burkolatai (falak, mennyezet) elbontásra kerülnek tartószerkezetig, majd párazárással, hőszigeteléssel visszaépülnek. A folyosón kazettás álmennyezet készül. A zárófödém OSB lapburkolatú fedést kap a járhatóság biztosítására.

-A külső, padlástérrel érintkező falakon ragasztott hőszigetelés készül.

-A tetőablakok cserére kerülnek, elvárás a teljes sötétíthetőség ezért motoros mozgatású külső redőnnyel, és belső oldali rovarhálóval szerelendők az új ablakok.

-A laborasztalok felett kb. 80cm, a mosogatós részeken a padlótól 180 cm magasságig csempe burkolat készül.

-A kétszárnyú bejárati, és a 2db padlástérbe nyíló ajtóval együtt összesen 8db ajtó cseréje szükséges, felig üvegezett műanyag ajtóra, ill. a padlástériek üvegezés nélküli hőszigetelt kivitelben.

-Felületek festése. Gépészeti tér fém ajtajának mázolása.

15. helyiség:

-Ablakcsere kétszárnyú 150x150 alumínium nyílászáróra, a meglévő nyílás szűkítéséhez szükséges kőműves munkákkal együtt.

-A meglévő csempeburkolat elbontása után új csempeburkolat készül mennyezetig.

-Gipszkarton álmennyezet készül.

-Mennyezet festés.

13. lépcsőház:

- A korlát átalakítása szükséges bontható, mozgatható kialakítással. Oldalfali csempeburkolat cseréje       szükséges.

-Festés javítás.

Gépészet:

-Meglévő légtechnika csövek és berendezések bontása

-Fűtés csövek bontása, új csövek kiépítése, bevésése falba

Kérdés: A bontandó radiátorok acél bekötő csöveit is le kell bontani? Igen

Amennyiben igen úgy a kiírásban szereplő cső mennyiségek kevesek. (átm 20-as cső 8 m)

Kiegészítjük a költségvetést.

Amennyiben újra kell szerelni a bekötő csöveket is úgy a horonyvésés mennyisége is kevés.

Kiegészítjük a költségvetést.

A többlet mennyiségeket műszaki szükségességenként külön lehet szerepeltetni, vagy a megadott mennyiségek egységárában lehet érvényesíteni. (20 m árában 100 m)

Javítva. A kiírás szerint legyen költségelve.

A folyósón csak az aluburkolt, hőszigetelt csövet és a cseppvizet kell bontani?

A bontandó radiátorokhoz tartozó csöveket is bontani kell (légedények).

A 33-as közlekedő lépcsőházi felöli részén gépészeti légtelenítés van, légedényekkel ez marad?

Nem, bontandó.

-Radiátorok bontása, új lemezradiátorok beépítése szelepekkel, termofejjel

-Klímák bontása, ártalmatlanítása

Kérnénk megadni a bontandó kültéri egységek helyeit.

A helységek fölött tetőn cserép felett van 6 db, 3 db a padláson.

-Cseppvíz vezeték bontása

Kültéri egységek 5db

-Vizes berendezések cseréje

Mely helyiségbe kerülnek új vizes berendezések? (33,36,37,38,40) Kérném a többi helyiség megadását.

15. helység egymedencés csepptálcás mosogató, 33. helység 1 db falikút, 34. helység 1 db kétmedencés mosogató, 36. helység 1 db mosdó, 38. helység 1 db kétmedencés csepptálcás mosogató, 40. helység 1 db egymedencés csepptálcás mosogató

Itt is a kiírt mennyiségek nem pontosak (2 mosdóhoz 1 csaptelep,1 szifon)

Javítva.

Piperék nincsenek kiírva nem is kellenek?

Nem kellenek piperék.

-Ivóvíz és használati melegvíz vezetékek falba vésése

Kérdés: Az építész alaprajzon be tudják e jelölni az átalakítandó részen, hol vannak a csatlakozási helyek? (hideg-melegvíz-esetleg cirkuláció, szennyvíz lefolyó)

Víz, melegvíz, cirkulációs vezetékek csatlakozási pontja a 37. Gépházban található

-Fain-coll rendszer kiépítése berendezések méretezése és csatlakoztatása a folyadékhűtő        rendszerhez. Kérdés: Az építész alaprajzon be tudják e jelölni az átalakítandó részen, hol vannak a hűtési és fűtési csatlakozási helyek.

Vagy a meglévő kazánházban van e külön osztócsonk az átalakítandó rész fűtésére?

Fűtési csatlakozási pont a 34. és 40. helység sarkában található.

A FC berendezések teljesítményeinek meghatározásához tudni kell a rendelkezére álló hűtési teljesítményt, melyet kérnénk megadni.

Erre a szakaszra 8 db Galletti Estro FU6 és 3 db Galletti Estro FU8 kalkuláltak.

11 db Fc berendezés költségelve, de a bejáráson 8 helyiségben voltunk. Kérnénk meghatározni melyik helyiségbe kérnek FC készüléket.

6,7,8,12,15,34,35,36,38,39,40. helységekbe kérünk fancoil berendezéseket.

Továbbá: Elhangzott, hogy labor asztalok lesznek a későbbiekben, ezek melyik helyiségben lesznek, vagy szükség van e gépészeti csatlakozásra? (Víz-szennyvíz)
Nincsen gépész csatlakozás.

A bontott anyagokat el kell szállítani, kivéve a split klímákat. Ezeket a helyszínen tároljuk?
Igen.

Általánosságban: a kiírásban szereplő mennyiségi eltéréseket milyen módon szerepeltessük?

Javított költségvetésben.

Elektromos:

-Mindennemű villamos szerelvény bontása, deponálása és elszállítása

- Alapszerelés süllyesztve és falon kívül műanyag vezetékcsatornába

- Erős- és gyengeáramú hálózat kialakítása süllyesztve és műanyag csatornába

- Ablakokhoz automata redőnyhöz betáp kiépítése

-Elosztó cseréje FI-relé beépítésével és új elosztó kialakítása 15. helyiségben

-Szinti főelosztó csatlakozási pont kialakítása és fővezeték kiépítése

-Meglévő kaputelefon áthelyezése

- LED-es világítás szerelése

-Átadási dokumentáció készítése (jegyzőkönyvek…stb)

-Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

-A kiírásban szereplő, beépítésre kerülő anyagok helyettesíthetők ugyanolyan vagy jobb műszaki  paraméterekkel rendelkezővel.