MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS (2021. április 30.)

A beszerzés tárgya: SZTE Szeged, Árpád tér 2. épülete egyes földszinti helyiségeinek és lépcsőházának felújítása

Helye: Szeged, Árpád tér 2.

Műszaki leírás - építész:

A felújítási munkákkal érintett helyiségek a mellékelt alaprajzi számozás szerint:

01, 03, 04, 05, 06, 09 helyiségek

- Meglévő padlóburkolatok (PVC, szőnyegpadló) bontása az érintett helyiségekben

- Fém álmennyezet és falburkolatok bontása alátét szerkezetekkel, szegőkkel, radiátorráccsal

- Új padlóburkolatok készítése a felületek előkészítése után: laminált padló (04, 05), vinil padló (03), PVC (06, 09), Greslap (01, 09 és lépcsőpihenő), burkolatváltók beépítésével, lábazatok kialakításával

- 05 helyiség kettéosztás gipszkarton fallal, előtér kialakításával

- Üvegezett válaszfal bontása a 07 és 06 helyiségek között, a 07 helyiség bejárati ajtajától a 08 helyiség felé eső szakaszon.

- Gipszkarton fal építése lexán felülvilágítóval a 06 helyiségbe a 07 gépterem elé

- Meglévő alumínium ajtók elbontása 05, 04, 03, 06, 08, 09 helyiségekben,

- Új ajtók beépítése a költségvetésben részletezettek szerint

- Gipszkarton előtét falak és kazettás álmennyezet építése 03, 04, 05, 06, 09 helyiségekben

- Meglévő ablakok javítása, mázolása és árnyékolók felszerelése

- 01, 03, 04, 05, 06, 09 helyiségek festése az előkészítő munkák elvégzésével (lépcső alja, oldala és födémszerkezet oldala is!).

- Radiátor csővezetékek mázolása

- Nyílás befalazása 04 és 05 helyiségek között

- Mosdó WC blokk padló és falburkolatának bontása és újra burkolása gépészeti szerelések miatt

- Főlépcsőház korlátainak mázolása (földszinten és emeleten is), fa fogódzó csiszolása, lakkozása, acél oszlopok mázolása

- 03 helyiségben minikonyha kiépítése mosogató kialakítással, alsó-felső részes konyhabútor beépítéssel, mosogatógéppel a folyosó felőli falra

Műszaki leírás – gépész:

- Az érintett helyiségekben meglévő radiátorokat el kell bontani, helyükre új beépített szelepes, termofejekkel ellátott radiátorokat kell felszerelni. (Az épület udvari bejáratánál lévő radiátor falburkolat nem kerül cserére!)

- A 03, 04, 05a, 05b helyiségek mindegyikébe 1-1 split rendszerű klíma beltéri egységet kell elhelyezni. A kültéri egységek a belső udvarra kerülnek. A berendezések pontos pozícióit a helyszínen egyeztetni szükséges. Gondoskodni kell a beltéri egységek kondenzvíz elvezetéséről is.

- Az étkező helyiségbe készülő konyhapultba mosogatótálca és mosogatógép elhelyezése is feladat. A szennyvíz elvezetését a helyiséggel szemben lévő vizesblokkban kell megoldani. A vízellátás is innen történik. Mivel jelenleg nincs melegvíz a vizesblokkban, így ide 1 db 80 literes villanyboylert kell telepíteni. A vizesblokkba új melegvizes mosdókat kell felszerelni. A konyhapult mosogatója is innen kapja a melegvizet.

Műszaki leírás – elektromos:

- A bontási munkáknak tartalmaznia kell az anyagok elszállításának költségét

- Az alapszerelési munkák kizárólag süllyesztett szereléssel történnek

- Gipszkarton falban kizárólag kábelszerű vezeték védőcsőbe húzva szerelhető, rögzítő elemek és élvédők felhasználásával

- Bojler és négy darab split klíma csatlakozási pont kialakítása és a berendezések bekötése

- Gépterem világítás átalakítása, nyomógombok áthelyezése

- Minden üzemen kívüli villamos berendezést el kell bontani!

- Gondoskodni kell az újonnan kiépítésre kerülő  rész külön leválasztásáról és a gépterem teljes elektromos elválasztásáról (idegen feszültség)!

- Meglévő riasztó és beléptető rendszer bontása, átalakítása és szerelése a bontott anyagok felhasználásával.

- A felhasznált anyagok helyettesíthetők azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezővel

- A tűzjelző rendszer kiépítésénél, bővítésénél a Védelmi Iroda bevonása szükséges

- Kivitelezői nyilatkozat kiállítása szükséges

- Felelős Műszaki Vezető (FMV) nyilatkozat kiállítása szükséges

- Fénymérési jegyzőkönyv kiállítása szükséges

- A kivitelezési munkákat a jelen hatályos rendeletek és szabványok betartásával kérjük elvégezni

Figyelem! A 07 számú gépteremben folyamatosan működő egyetemi szerver található. A gépterem zavartalan működését a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell! A géptermet a munkaterülettől pormentesen le kell választani, a bejárást biztosítani kell! A falburkolatok és álmennyezetek bontása során fokozottan ügyelni kell a burkolatok mögött húzódó vezetékek (pl. optikai kábelek) épségére!

A kiadott árazatlan költségvetésekben találhatók „0” mennyiségű tételek. Ezeket értelem szerűen nem kell beárazni, a tételek figyelmen kívül hagyandók!

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.