Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE SZAOK (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71.) II/18. lakás kazán cseréje

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE SZAOK (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71) szám alatti épületben található II/18 lakás fűtése jelen állapotban nem korszerű, a beruházás célja ezen elavult kazán cseréje új, a mai kor követelményeit kielégítő berendezésre!

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében megvalósítandó:

-Meglévő kazán és égéstermék elvezetés bontása

-BOSCH CONDENS 2300W GC2300IW 24/30 C 23 FALI KOND. KOMBI KAZÁN 24 kW gázkazán beszerelése

-Új égéstermék elvezetés kiépítése:

-Bosch indító idom 80/125 PPs/Alu

-Bosch egyenes ellenőrző idom 80/125 PPs/Alu

-Bosch füstcső 1m 80/125 PPs/Alu

-Bosch 90° könyök idom 80/125 PPs/Alu

-Bosch öntartó könyök 80 PPs

-Bosch 13m flexibilis cső 80 PPs

-Bosch 4db központosító elem 80

-Bosch tetőkivezetés 80 PPs

-iszapleválasztó Fernox TF1

-szerelvénysor (víz-gáz golyóscsapok, flexik)

-Munkadíj, beüzemelés

-Kéményvizsgálat

-Egyszerűsített készülékcsere ügyintézés a szolgáltató felé

-Kiszállás

-Kondenzvíz szivattyú beépítése, kondenzvíz bekötése szennyvíz hálózatba

-Fűtési rendszer átmosása

-Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat

-EV mérési jegyzőkönyv

-Tetőkibúvó beépítése

-Épített kéménybe 20x20cm szellőzőrács beépítése

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meglévő rendszer bontására, az új gépészeti rendszerek kiépítésére, illetve a kapcsolódó elektromos munkákat.

Kérjük, hogy csak a kiírásban és az árazatlan költségvetésben megadott anyagokra, berendezésekre adjon be ajánlatot, vagy ezekkel ár- érték arányos, illetve műszaki tartalmában teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre. Kérjük a beadott árazott költségvetésben helyettessítő termékek esetén a kiajánlott anyagok paraméterei is szerepeljenek, hogy abból megállapítható legyen az adott anyagnak és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel (melyek igazolását kérjük az ajánlati dokumentációhoz csatolni!):

- 1 fő gépész szerelő

- 1 fő villanyszerelő

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

Pályázat beadását megelőzően helyszíni bejáráson lehet opcionálisan részt venni az alábbiak szerint.

A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja: 2023. július 26. (szerda) 9 óra

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. II/18. Találkozó: bejárat előtt

Helyszíni kapcsolattartó: Csányi Máté, Tel.: +36-30/1464373

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

- a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltése és az ajánlathoz történő csatolása

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.