A beszerzés tárgya: Gázlefejtők kiépítése argon és nitrogén gázhoz a 3D nyomtatóközpontban

Helyszín: 3D nyomtatóközpont - 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötéstől számított 25 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szegedi Tudományegyetem 3D Nyomtatóközpontjában (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) üzemelő EOS M290 3D fémnyomtató folyamatos működéséhez szükségessé vált gázlefejtő egységek kiépítése. A jelenlegi felszereltség mellett a 3D nyomtatóhoz csupán egyetlen gázpalack csatlakoztatása lehetséges, amely 8-10 órás nyomtatási folyamat ellátására elegendő. Így a legnagyobb volumenű tárgyak nyomtatása csak a nyomtatás megszakításával és a nyomtató folyamatos felügyelete mellett végezhető el. A 10 óránál hosszabb nyomtatási feladatok mielőbbi elindítása nélkül a nagyobb volumenű és komplexitású termékek nyomtatása nem valósítható meg, ami később késlelteti az ilyen munkadarabok hibamentes, a megrendelő által elvárt kritériumoknak megfelelő rutinszerű előállítását.

A telepítendő berendezések:

Argon gáz esetében:

- 2x2 db gázpalack (200 bar) kézi átváltású lefejtésre alkalmas lefejtő panel

- a lefejtő panelek és a kiépített gázvezeték közötti csővezeték kiépítése

- opcióként hangjelzés kiépítése (palack kiürülésének jelzése)

Nitrogén gáz esetében:

- 1 db gázpalack lefejtésére alkalmas lefejtő

- a lefejtő panel és a kiépített gázvezeték közötti csővezeték kiépítése

- opcióként hangjelzés kiépítése (palack kiürülésének jelzése)

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A kivitelezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. A felolvasólap mellé kérjük csatolni a tételes árajánlatot is.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó egy alkalommal nyújthat be számlát a kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt .pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető, darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, ügyvivő-szakértő SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel.: +36301746971 email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.